## Slide 1: Milieuprestatie GWW
Toepassing

## Slide 2: Milieuprestatie GWW Asfalt
Leervragen en opdrachten
Bibliotheek
  Studiemateriaal
  Nadere info
Bron: Wikipedia, Asfalt

## Slide 3: Leervragen en opdrachten
Leervragen
Wat is de milieu-impact van asfalt?
Is het mogelijk asfalt te verduurzamen of duurzamer toe te passen?
Opdrachten
Bestudeer het Studiemateriaal.
Rangschik de innovaties uit het deel Studiemateriaal naar fase van de levenscyclusanalyse. In welke fase wordt een vermindering van de MKI bereikt ten opzichte van vergelijkbare, traditionele producten of processen?
Bepaal – voor zover mogelijk – voor welke toepassing de verduurzaming / de innovatie geschikt is.

## Slide 4: Studiemateriaal
Onderwerp | Uitgever | Middel | Vindplaats
Biorepavation | Biorepavation | Website | https://biorepavation.ifsttar.fr/
Ecofalt | Ecofalt | Website | https://www.ecofalt.nl/
Ecopave | Ecopave | Video | https://www.youtube.com/watch?v=dabaFbx9i9E&t=44s
Grasfalt | Grasfalt | Website | https://www.ntp.nl/duurzaamheid/grasfalt
Greenway-LE | Greenway-LE | Website | https://www.heijmans.nl/nl/producten-diensten/infra/wegen-waterwegen/greenway-le/
HEALROAD | Healroad | Website | https://www.youtube.com/watch?v=Jf53lNKS6Ew&t=5s
Lynpave | Lynpave | Website | http://www.lynpave.nl/index.aspx

## Slide 5: Duurzame innovaties vanuit het oogpunt van LCA
Verbetering van de MKI ten opzichte van traditionele producten en processen, gespecificeerd naar fase van de levenscyclusanalyse | Fase A 1 - 3 Productiefase (1) | Fase A 4 - 5 Bouwfase (2) | Fase B 1 - 7 Gebruiksfase (3) | Fase C 1 - 4 Sloop- en verwerkings-fase | Fase D Milieulasten en -baten buiten de systeemgrens
Biorepavation |  |  |  |  | 
Ecofalt |  |  |  |  | 
Ecopave |  |  |  |  | 
Grasfalt |  |  |  |  | 
Greenway-LE |  |  |  |  | 
Healroad |  |  |  |  | 
Lynpave |  |  |  |  | 
(1): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld andere samenstelling van het product, hergebruik, gebruik van gerecyclede
materialen, gebruik van reststromen, duurzamer productieproces, materialen met minder massa.
(2): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld de inzet van emissieloos transport en materieel
(3): verbetering MKI per functionele eenheid en per jaar door verlenging levensduur
Notes: A- Biorepavation zet in op alternatieve bindmiddelen uit hernieuwbare biomassa voor asfaltrecycling. Koud geproduceerd wegverharding. B- Ecofalt mengsels bestaan uit bitumen en diverse biologische oliën op basis van zonnebloemzaden, vlassen en lijnzaad. C- Ecopave Verlaagde productietemperatuur en verlengde levensduur. D- Grasfalt asfaltmengsel waarbij bitumen is vervangen door het biobased bindmiddel lignine dat afkomstig is uit olifantsgras. E- Greenway-LE: lage temperatuur asfalt met een hoog aandeel hergebruik van oud asfalt. F- Healroad realiseert zelfherstellend asfalt. Staalvezels worden aan asfalt toegevoegd en verwarming met inductie verlengt de levensduur. G- Lynpave. De temperatuur waarop Lynpave geproduceerd wordt is 30% tot 40% lager dan de temperatuur bij de productie van regulier asfalt. Het verlagen van de productietemperatuur zorgt niet alleen voor minder brandstof verbruik maar ook voor minder CO2-uitstoot. Dit levert een CO2-reductie op van ruim 20%! Lynpave bestaat voor een deel uit gerecycled freesasfalt. Door toevoeging van een bestanddeel aan het mengsel, treedt er een verjongingsproces van het verouderde bindmiddel op. Hierdoor kan het oude bindmiddel worden hergebruikt en is een langere levensduur gegarandeerd.

## Slide 6: Nadere Info
Onderwerp | Uitgever | Middel | Vindplaats
Wat is asfalt? | VBW Asfalt | Website | https://www.asfaltblij.nl/
Dubbel duurzaam asfalt | Rijkswaterstaat | Website | https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzame-leefomgeving/energie-en-klimaat/icoonprojecten-energie-en-klimaat/dubbel-duurzaam-asfalt
Chaplin | Biobaseddelta | Video | https://www.youtube.com/watch?v=a9iMb-jLMwI

## Slide 7: Milieuprestatie GWW
Asfalt

## Slide 8: Nederlandse representatieve asfaltmengsels
 | Asfaltmengsel | Type | Gem. levensduur | MKI (rapport TNO)
1 | Asfaltbeton (AC) deklaag (surf) met 0% asfaltgranulaat (PR) | deklaag | 14 | 8,1
2 | AC surf met 30% PR | deklaag | 14 | 7,4
3 | AC surf met gemodificeerd bitumen met 0% PR | deklaag | 14 | 9,8
4 | AC surf met gemodificeerd bitumen met 30% PR | deklaag | 14 | 8,8
5 | AC tussenlaag of onderlaag (bin/base) 50% PR | onderlaag | 45 | 4,9
6 | AC bin/base 50% PR met gemodificeerd bitumen | onderlaag | 45 | 5,5
7 | ZOAB Regulier | deklaag | 12 | 8,1
8 | DZOAB (ZOAB Regulier +) | deklaag | 14 | 8,5
9 | DZOAB 30% PR | deklaag | 14 | 7,6
10 | 2L-ZOAB toplaag met gemodificeerd bitumen | deklaag | 10 | 9,8
11 | 2L-ZOAB onderlaag | onderlaag | 13 | 7,9
12 | 2L-ZOAB onderlaag 30% PR | onderlaag | 13 | 7,3
13 | Steenmastiekasfalt (SMA) 8-11 | deklaag | 16 | 8,8
14 | Steenmastiekasfalt (SMA) 5 | deklaag | 13 | 8,8
15 | Steenmastiekasfalt (SMA), geluidsreducerende deklaag | deklaag | 16 | 10,4
16 | Waterbouwasfaltbeton | waterbouwmengsel | 50-75 | 14,6
17 | Open steenasfalt, waterbouw | waterbouwmengsel | 15-50 | 12,9
18 | Gietasfalt, waterbouw | waterbouwmengsel | 50-100 | 19,3
19 | Asfaltmastiek, waterbouw | waterbouwmengsel | 50-100 | 24,4
Notes: 2L ZOAB Tweelaags Zeer Open Asfaltbeton
AC Asfaltbeton (Asphalt concrete)
AC/AG Asfaltbeton (Asphalt concrete) met Asfaltgranulaat
Bin/base Tussenlaag (bin = binder) of onderlaag (base)
DZOAB Duurzaam Zeer Open Asfaltbeton (voorheen: ZOAB+)
PR Partiële recycling, oftewel asfaltgranulaat
%PR Percentage asfaltgranulaat in mengsel
Surf Deklaag
ZOAB Zeer open asfaltbeton

## Slide 9: MKI 19 Nederlandse asfaltmengsels per 1 ton asfalt
Bron: TNO-rapport LCA achtergronden 19 asfaltmengsels 2020, figuur 2a.
Voor actuele MKI-waarden, zie Viewer Milieudatabase.nl

## Slide 10: Milieu-impact asfalt per bestanddelen
Bron: TNO-rapport LCA achtergronden 19 asfaltmengsels 2020, figuur 3.
Notes: Qua materiaal heeft bitumen de grootste impact, gevolgd door steenslag.
Gemodificeerd bitumen heeft een hogere MKI dan regulier bitumen.

## Slide 11: Milieu-impact asfalt per effectcategorie
Bron: TNO-rapport LCA achtergronden 19 asfaltmengsels 2020, figuur 4.
Notes: Qua materiaal heeft bitumen de grootste impact, gevolgd door steenslag.
Gemodificeerd bitumen heeft een hogere MKI dan regulier bitumen.

## Slide 12: Milieu-impact asfalt, energieverbruik
Bron: TNO-rapport LCA achtergronden 19 asfaltmengsels 2020, figuur 8.
Notes: Alle mengsels hebben een hoge impact op klimaatverandering.

## Slide 13: Milieu-impact asfalt, transport
Bron: TNO-rapport LCA achtergronden 19 asfaltmengsels 2020, figuur 5.
Notes: Het steenslagtransport draagt het meeste bij aan de MKI, vanwege de verre afstand in combinatie met het hoge massa-aandeel. Ook zand, wat een hoop kilometers maakt, draagt daarom veel bij. Interessant genoeg heeft asfaltmastiek (19) een van de laagste MKI s voor module A2, terwijl het veruit de hoogte MKI heeft in module A1. Bitumen heeft als materiaal een hoge impact maar hoeft niet van ver te worden getransporteerd. In module A2 wordt de impact vooral veroorzaakt door klimaatverandering, verzuring
en humaan toxicologische effecten, gerelateerd aan de brandstofverbranding.

## Slide 14: Milieu-impact asfalt, conclusies
In alle mengsels leveren de materialen (LCA fase A1) de grootste bijdrage aan de totale MKI-waarde.
  Impact het hoogst van:
    bitumen, met name gemodificeerd bitumen.
    steenslag.
  Bij ZOAB heeft vulstof een relatief hoge bijdrage.
Mengsels met een hoger gehalte asfaltgranulaat hebben een lagere milieu-impact.
  AC bin/base met 50% PR heeft de laagste MKI/ton van alle asfaltmengsels. Voor deklagen is DZOAB 30% PR het mengsel met de laagste MKI/ton. Door gebruik van asfaltgranulaat wordt er zowel in de materialenbehoefte (A1) als transport (A2) op MKI bespaard, omdat er zowel materiaal als transportkilometers (voor het materiaal) wordt voorkomen.

## Slide 15: Verduurzamen asfalt, vanuit het oogpunt van strategie
 | Voorkom en beperk gebruik | Verleng levensduur | Gebruik wat er is | Meerdere levenscycli | Toekomst-bestendig | Beheer en onderhoud | Duurzaam materiaal-gebruik | Beperk grondstof- en energiegebruik
Biorepavation |  |  | • |  |  |  | • | 
Ecofalt |  |  | • |  |  |  |  | •
Ecopave |  | • |  |  |  |  |  | •
Grasfalt |  |  |  |  |  |  | • | •
Greenway-LE |  |  | • |  |  |  |  | •
Healroad |  | • |  |  |  |  |  | 
Lynpave |  | • | • |  |  |  |  | •
Notes: A- Biorepavation zet in op alternatieve bindmiddelen uit hernieuwbare biomassa voor asfaltrecycling. Koud geproduceerd wegverharding. B- Ecofalt mengsels bestaan uit bitumen en diverse biologische oliën op basis van zonnebloemzaden, vlassen en lijnzaad. C- Verlaagde productietemperatuur en verlengde levensduur. D- Grasfalt asfaltmengsel waarbij bitumen is vervangen door het biobased bindmiddel lignine dat afkomstig is uit olifantsgras. E- Greenway-LE: lage temperatuur asfalt met een hoog aandeel hergebruik van oud asfalt. F- HEALROAD realiseert zelfherstellend asfalt. Staalvezels worden aan asfalt toegevoegd en verwarming met inductie verlengt de levensduur. G- De temperatuur waarop Lynpave geproduceerd wordt is 30% tot 40% lager dan de temperatuur bij de productie van regulier asfalt. Het verlagen van de productietemperatuur zorgt niet alleen voor minder brandstof verbruik maar ook voor minder CO2-uitstoot. Dit levert een CO2-reductie op van ruim 20%! Lynpave bestaat voor een deel uit gerecycled freesasfalt. Door toevoeging van een bestanddeel aan het mengsel, treedt er een verjongingsproces van het verouderde bindmiddel op. Hierdoor kan het oude bindmiddel worden hergebruikt en is een langere levensduur gegarandeerd.

## Slide 16: Biobased bindmiddelen
Uitgelichte innovatie:
BioRePavation
BioRePavation, bindmiddelen uit hernieuwbare biomassa bij asfaltrecycling.
Door het bindmiddel toe te voegen aan verouderd bitumen, herstellen de visco-elastische eigenschappen in het wegdek.
Test spoor- en scheurvorming BioRePavtion.
Bron: MagazineRijkswaterstaat.nl
Notes: BioReVation zet in op hoogwaardigere methodes voor asfaltrecycling en op milieuvriendelijkere bindmiddelen. Een grootschalig internationaal project dat nog in de onderzoeks- en testfase is. Maakt deel uit van Infravation. Rijkswaterstaat (RWS) coördineert sinds 2015 Infravation, een samenwerkingsverband van wegbeheerders uit 9 Europese landen – Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland en Nederland – en daarnaast de Verenigde Staten en Israël.
Bron: https://biorepavation.ifsttar.fr/.
Afbeelding is gelinkt naar de site https://biorepavation.ifsttar.fr.

## Slide 17: Koude productie met gerecycled schoon puin
Uitgelichte innovatie:
Ecofalt
Ecofalt wordt volledig koud geproduceerd. Dit levert bij productie een reductie van 100% in gasverbruik en CO₂ -uitstoot op.
De onder- en tussenlaag bestaat uit 90% uit gerecycled slooppuin.
De speciale Ecofalt-bitumenemulsie bestaat uit bitumen en diverse biologische oliën op basis van zonnebloemzaden, vlassen en lijnzaad.
Bron: Ecofalt.nl
Notes: Ecofalt is een nieuw product voor het maken van gesloten verhardingen, een alternatief op asfalt. Ecofalt heeft de uiterlijke kenmerken van regulier warm asfalt maar wordt, wat uniek is in Nederland, volledig koud geproduceerd. Dit levert bij productie, een reductie van 100% in gasverbruik en CO2 –uitstoot op. Een andere unieke eigenschap van Ecofalt is dat de onder- en tussenlaag voor maar liefst 90% uit gerecycled slooppuin bestaan. Dit slooppuin, afkomstig uit de wegenbouw en sloop van gebouwen, wordt voor ons opgewaardeerd tot hoogwaardige grondstoffen bij een regionale recyclingmaatschappij. Bron: https://www.ecofalt.nl/over-ecofalt/
Afbeelding is gelinkt naar: https://www.ecofalt.nl/.

## Slide 18: LTA met verlenging levensduur
Uitgelichte innovatie:
Ecopave
Ecopave XL is een duurzame oplossing met lage milieubelasting. De productietemperatuur ligt op ongeveer 125°C, dit is veel lager dan de 160-170°C van standaard asfalt.
Ecopave heeft een minimaal twee keer langere levensduur. Dit bespaart op het gebruik van primaire grondstoffen, zowel bij de winning als bij de transport.
Bron: Duravermeer.nl
Notes: De afbeelding heeft een link naar: https://www.duravermeer.nl/infrastructuur/producten/asfalt/ecopave-xl/

## Slide 19: Biobased asfalt
Uitgelichte innovatie:
Grasfalt
Lignine, afkomstig uit miscanthus (olifantsgras) als bindmiddel i.p.v. bitumen.
Lage temperatuurproductie, 130 ºC i.p.v. plaats van 160 ºC.
Duurzame opslag van CO₂ door olifantsgras.
Bron: Grasfalt.nl
Notes: Grasfalt is een innovatief asfaltmengsel waarbij bitumen is vervangen door het biobased bindmiddel lignine dat afkomstig is uit olifantsgras. Dit zorgt voor besparing van fossiele grondstoffen. Grasfalt is een lagetemperatuur asfalt, namelijk 130 ºC in plaats van 170 ºC. Dit leidt 20% CO2-reductie; een besparing van ruim 2 m³ gas per ton asfalt.
Grasfalt is volop in ontwikkeling. In het huidige Grasfalt wordt 50% van de bitumen vervangen door lignine uit olifantsgras. De producent streeft naar 100% vervanging.
OLIFANTSGRAS
Zet zeer effectief CO2 om in biomassa.
Olifantsgras neemt tot 4 keer meer CO2 op dan bomen!
Per hectare olifantsgras, dat goed is voor 3,2 ton lignine, wordt per jaar 26,4 ton CO2 opgenomen.
Goede opbrengst zonder bemesting; tot ca. 20 ton per hectare per jaar
Alleen onderhoud tijdens het 1e en 2e jaar
Vanaf het 2e tot 20-25 jaar te oogsten met volle opbrengst
Door op het juiste moment te oogsten blijven de nutriënten achter in het wortelstelsel en wordt de bodem niet uitgeput
Bron: https://www.ntp.nl/duurzaamheid/grasfalt/. De afbeelding bevat een link naar: https://www.ntp.nl/duurzaamheid/grasfalt/.

## Slide 20: LTA met gerecycled asfalt
Uitgelichte innovatie:
Greenway LE
Greenway LE wordt geproduceerd en verwerkt bij een lagere temperatuur (105°C in plaats van 160 °C voor traditioneel asfalt).
Hergebruik van oud asfalt (tot 60%).
Bron: Rijkswaterstaat.nl
Notes: Greenway LE is het resultaat van het combineren van de kennis en ervaring van de asfaltproductie van Heijmans met de technologie en bitumenproducten van Shell. Door een innovatief productieproces kan het asfalt worden geproduceerd en verwerkt bij een lagere temperatuur (105°C in plaats van 160 °C voor traditioneel asfalt). Dat betekent een energiereductie van zo'n 25% en de daarbij behorende reductie van CO2, NOx en andere emissies. Onderscheidend is ook dat bij deze lagere temperatuur tot wel 60% oud asfalt wordt hergebruikt, zonder aan kwaliteit in te boeten.
De afbeelding bevat een link naar: https://www.heijmans.nl/nl/producten-diensten/infra/wegen-waterwegen/greenway-le/

## Slide 21: Zelfherstellend asfalt
Uitgelichte innovatie:
HEALROAD
Healroad realiseert zelfherstellend asfalt. Staalvezels worden aan asfalt toegevoegd en verwarming met inductie verlengt de levensduur.
Bron: Healroad.eu
Notes: Hoe werkt zelf herstellend asfalt? Bij het mengen van het asfalt voeg je warmtegeleidende staalvezeltjes toe. Zo kun je het asfalt, nadat het een aantal jaar is gebruikt, van binnenuit verwarmen door middel van een inductieverwarmer. Hiermee kan je bitumen, de belangrijkste component van asfalt, laten smelten. Zo smelten haarscheurtjes, die op termijn ontstaan zijn door verkeer dat eroverheen rijdt, dicht. Met het dichtsmelten hef je de interne slijtage- en degradatieverschijnselen op. Op kleine complexere onderhoudslocaties, zoals voegovergangen en smalle brugdekken zou het echt iets kunnen toevoegen, want er is minder vaak onderhoud nodig. Met het laten smelten van bitumen, reset het asfalt en het kan weer aan een nieuw leven beginnen. Bron: https://rwsinnoveert.nl/innovaties/@223432/healroad/
De afbeelding bevat een link naar: https://healroad.eu/.

## Slide 22: LTA met gerecycled asfalt
Uitgelichte innovatie:
Lynpave
Productietemperatuur 30 tot 40% lager dan bij regulier asfalt. Gevolg: lager brandstof verbruik en een ruim 20% lagere CO2-uitstoot.
Toevoeging van gerecycled freesasfalt. De toevoeging zorgt voor verjongingsproces van het verouderde bindmiddel en daardoor wordt de levensduur verlengd.
Bron: https://www.jansma.biz/
Notes: Lynpave wordt geproduceerd bij een temperatuur die 30% tot 40% lager is dan bij de productie van regulier asfalt. Gevolg: lager brandstof verbruik en een ruim 20% lagere CO2-uitstoot. Lynpave bestaat voor een deel uit gerecycled freesasfalt. Door toevoeging van een bestanddeel aan het mengsel, treedt er een verjongingsproces van het verouderde bindmiddel op. Hierdoor kan het oude bindmiddel worden hergebruikt en is een langere levensduur gegarandeerd.
De afbeelding bevat een link naar: http://www.lynpave.nl/index.aspx.

## Slide 23: Duurzame innovaties vanuit het oogpunt van LCA
Verbetering van de MKI ten opzichte van traditionele producten en processen, gespecificeerd naar fase van de levenscyclusanalyse | Fase A 1 - 3 Productiefase (1) | Fase A 4 - 5 Bouwfase (2) | Fase B 1 - 7 Gebruiksfase (3) | Fase C 1 - 4 Sloop- en verwerkings-fase | Fase D Milieulasten en -baten buiten de systeemgrens
Biorepavation | • |  |  |  | •
Ecofalt | • | • |  |  | 
Ecopave | • | • |  |  | 
Grasfalt | • | • |  |  | 
Greenway-LE | • | • |  |  | 
Healroad |  |  | • |  | 
Lynpave |  | • | • |  | 
(1): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld andere samenstelling van het product, hergebruik, gebruik van gerecyclede
materialen, gebruik van reststromen, duurzamer productieproces, materialen met minder massa.
(2): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld de inzet van emissieloos transport en materieel
(3): verbetering MKI per functionele eenheid en per jaar door verlenging levensduur
Notes: A- Biorepavation zet in op alternatieve bindmiddelen uit hernieuwbare biomassa voor asfaltrecycling. Koud geproduceerd wegverharding. B- Ecofalt mengsels bestaan uit bitumen en diverse biologische oliën op basis van zonnebloemzaden, vlassen en lijnzaad. C- Ecopave Verlaagde productietemperatuur en verlengde levensduur. D- Grasfalt asfaltmengsel waarbij bitumen is vervangen door het biobased bindmiddel lignine dat afkomstig is uit olifantsgras. E- Greenway-LE: lage temperatuur asfalt met een hoog aandeel hergebruik van oud asfalt. F- Healroad realiseert zelfherstellend asfalt. Staalvezels worden aan asfalt toegevoegd en verwarming met inductie verlengt de levensduur. G- Lynpave. De temperatuur waarop Lynpave geproduceerd wordt is 30% tot 40% lager dan de temperatuur bij de productie van regulier asfalt. Het verlagen van de productietemperatuur zorgt niet alleen voor minder brandstof verbruik maar ook voor minder CO2-uitstoot. Dit levert een CO2-reductie op van ruim 20%! Lynpave bestaat voor een deel uit gerecycled freesasfalt. Door toevoeging van een bestanddeel aan het mengsel, treedt er een verjongingsproces van het verouderde bindmiddel op. Hierdoor kan het oude bindmiddel worden hergebruikt en is een langere levensduur gegarandeerd.

## Slide 24: Milieuprestatie GWW Beton
Leervragen en opdrachten
Bibliotheek
  Studiemateriaal
  Nadere Info
Bron: Wikipedia, Beton

## Slide 25: Leervragen en opdrachten
Leervragen
Wat is de milieu-impact van beton en betonproducten?
Is het mogelijk beton te verduurzamen of duurzamer toe te passen?
Opdrachten
Bestudeer het Studiemateriaal en bij voorkeur ook de Nadere Info.
Rangschik de innovaties uit het deel Studiemateriaal naar fase van de levenscyclusanalyse. In welke fase wordt een vermindering van de MKI bereikt ten opzichte van vergelijkbare, traditionele producten of processen?
Bepaal – voor zover mogelijk – voor welke toepassing de verduurzaming / de innovatie geschikt is.

## Slide 26: Studiemateriaal
Onderwerp | Uitgever | Middel | Vindplaats
Basilisk Concrete | Basilisk | website | https://www.basiliskconcrete.com/
Betonballon | Cobouw | nieuwsbericht | https://www.betonballon.nl/
Bio Bound beton | Bio Bound | website | https://biobound.nl/
Freement (Smart Crusher) | Rutte Groep | video | https://www.youtube.com/watch?v=43NcFfdzpXw&t=62s
Reduton | Van den Bosch Beton | website | https://www.vdboschbeton.nl/reduton
SQAPE, geopolymeerbeton | SQAPE | website | https://sqape.nl/

## Slide 27: Duurzame innovaties vanuit het oogpunt van LCA
Verbetering van de MKI ten opzichte van traditionele producten en processen, gespecificeerd naar fase van de levenscyclusanalyse | Fase A 1 - 3 Productiefase (1) | Fase A 4 - 5 Bouwfase (2) | Fase B 1 - 7 Gebruiksfase (3) | Fase C 1 - 4 Sloop- en verwerkings-fase | Fase D Milieulasten en -baten buiten de systeemgrens
Basilisk Healing Agent |  |  |  |  | 
Betonballon |  |  |  |  | 
Bio Bound Beton |  |  |  |  | 
Freement (Smart Crusher) |  |  |  |  | 
Reduton |  |  |  |  | 
Sqape |  |  |  |  | 
(1): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld andere samenstelling van het product, hergebruik, gebruik van gerecyclede
materialen, gebruik van reststromen, duurzamer productieproces, materialen met minder massa.
(2): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld de inzet van emissieloos transport en materieel
(3): verbetering MKI per functionele eenheid en per jaar door verlenging levensduur
Notes: A- Basilisk biedt zelfherstellend beton. B- Betonballon: Beton om een ballon gegoten. C- Bio Bound: betonproducten met olifantsgras .D- Reduton: grastegels met cementloos en gerecycled beton. E-SBIR-project betonliggers: hergebruik betonnen liggers. F- SmartCrusher: terugwinning van de bestanddelen van beton. G- SQAPE- Cementloos beton.

## Slide 28: Nadere Info
Onderwerp | Uitgever | Middel | Vindplaats
Is Concrete Destroying Our Planet? | Our Changing Climate | video | https://www.youtube.com/watch?v=UmnFTffYM3w
Grenzen aan betongranulaat | BetonInfra.nl | website | https://www.betoninfra.nl/thema-s/duurzaamheid/grenzen-aan-betongranulaat
Gewapend polymeerbeton in de infrasector | Cementonline.nl | nieuwsbericht | https://www.cementonline.nl/gewapend-geopolymeerbeton-in-infrasector

## Slide 29: Milieuprestatie GWW
Beton

## Slide 30: Beton
Notes: Promotiefilm van Betonhuis over de verduurzaming van beton.

## Slide 31: Het belang van ontwerp en uitvoering
Bron: betonakkoord.nl
Notes: Alle spelers in de keten hebben een rol in de reductie van C02!

## Slide 32: MKI –score 19 betonmortels
Cement van grote invloed op de milieu-impact van beton
CEM 1 (portlandcement) hogere MKI dan CEM III (hoogovencement)
Hoe hoger de sterkteklasse, hoe hoger de MKI
30% betongranulaat geeft geen wezenlijk verschil in vergelijking met primair toeslagmateria
Notes: Deze factsheet toont de MKI-scores van verschillende sterkteklassen betonmortels aan de hand van categorie 3 data: merkongebonden en ongetoetst. In deze factsheet is te zien dat de keuze voor het type cement veel invloed heeft op de milieubelasting: CEM III heeft een lagere MKI-score in vergelijking tot CEM I. Verschillende soorten betonmortels In deze factsheet analyseren we betonmortels in verschillende sterkteklassen voor toepassing in infrastructurele werken. Hoe hoger de ‘C’ aanduiding, hoe sterker de mortel. Elke mortel heeft een specifieke mengverhoudingen van de standaard grondstoffen zoals grind, zand, water, cement en hulpstoffen. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen de types cement CEM I (portlandcement) en CEM III (cement met een aandeel hoogovenslak of vliegas). In de mortels met 30% betongranulaat vervangt gebroken gerecycled beton een deel van het zand en grind in beton. MKI-scores van betonmortels In de grafiek zijn de MKI-scores van de negentien geanalyseerde betonmortels weergeven per levensfase. In alle mengsels leveren de materialen (A1) de grootste bijdrage aan de totale MKIwaarde. Er is een groot verschil tussen CEM I en tussen CEM III: CEM III leidt tot een lagere MKI. Daarnaast is er een klein verschil in de MKI-scores tussen het gebruik van 100% primaire toeslagmaterialen of 30% betongranulaat. Ook is er een onderscheid te maken op sterkteklasses: hoe hoger de sterkteklasse, hoe hoger de MKI. In het ontwerp kan het optimum bepaald worden tussen de hoeveelheid beton en de sterkteklasse.
De mortels zonder gele arcering van module D (C30/37 CEM I 325 kg/m3 en C30/37 CEM III 375 kg/m3) in de grondgevormde mortels doe niet verwijderd worden. Om die reden zijn voor deze mortels geen sloop, transport naar verwerklocatie, bewerking, verwerking en vermeden emissies door recycling gerekend. In plaats daarvan is uitgegaan van 100% stort in fase C4.
Bron: https://milieudatabase.nl/database/nationalemilieudatabase/ Rapporten categoriekaarten GWW, deel 3, H42 Betonconstructies.

## Slide 33: Beton en CO₂-emissies
Nederland verwerkt jaarlijks ca. 14 miljoen m³ beton.
Belangrijkste milieu-impact: CO₂-uitstoot. 1 kg portlandcement = 1kg CO₂-uitstoot.
CO₂-emissie van het Nederlandse beton: ca. 3,5 Mt per jaar, waarvan 80% gerelateerd aan cement.
Met het Betonakkoord, wil de betonketen in 2030 de CO₂-uitstoot met 49% reduceren t.o.v. 1990.
Bron: Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse Bouwe, CE Delft, 2013
Notes: De bouw in Nederland verwerkt jaarlijks ca.14 miljoen m3 beton. De belangrijkste parameter die de sector achterlaat is de CO2-footprint. Het Nederlandse betongebruik leidt tot een CO2-uitstoot van circa 3,5 Mt per jaar. 80% van deze emissie is gerelateerd aan de productie van cement. Deze 3,5 Mt is 1,7% van totale jaarlijkse CO2-emissie in Nederland. Voor die betonproductie zijn grote hoeveelheden cement nodig. Wereldwijd wordt de cementindustrie verantwoordelijk geacht voor ruim 5% van de door mensen veroorzaakte CO2-emissie. In Nederland is dat minder dan 1%. Bron: https://betonhuis.nl/betonmortel/betonmortel-en-co2-emissie
Het Betonakkoord geeft zoals gezegd invulling aan de doelen en de ambities voor de betonketen. Enkele voorbeelden: 30% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 met een ambitie tot 49% reductie in de keten, in 2030 100% hoogwaardig hergebruik van vrijkomend beton en per direct minimaal 5% van het totale volume toeslagmaterialen vervangen door betonreststromen. Het Betonakkoord geeft ook aan welke partij die doelen en ambities gaat realiseren.
Op dinsdag 10 juli 2018 ondertekenden verschillende private en publieke partijen het Betonakkoord. Het Betonakkoord zet zich sector- en ketenbreed in voor de verduurzaming van beton. Aan het Betonakkoord nemen verschillende partijen uit de betonsector deel: bouwbedrijven, recyclingbedrijven, grondstoffenleveranciers, prefab- en betonmortelleveranciers, bindmiddelleveranciers en opdrachtgevers.
Bron: https://ce.nl/wp-content/uploads/2021/03/CE_Delft_2828_Milieu-impact_van_betongebruik_DEF_1411033477.pdf

## Slide 34: CO uitstoot Nederlands Beton 2017
Bron: Betonakkoord.nl

## Slide 35: Milieu-impact beton
CO₂ bepaalt voor circa 60% de milieu-impact van beton
CO₂-uitstoot vindt bijna geheel plaats in module A van de levenscyclus (winning, transport grondstoffen, productie, transport naar bouw, bouw)
Zoektocht naar alternatieve bindmiddelen.
Uithardingstijd is van invloed.
NS dwarsligger 90. Bron: spanbeton.nl
Notes: Cement met een hogere CO2-uitstoot, zoals Portlandcement, wordt gebruikt om de uithardingstijd te verkorten. De CO2-uitstoot kan worden beperkt door de uithardingstijd te verlengen of door het productieproces van de betonelementen in de zomer te plannen.

## Slide 36: Gebruik restproducten: slakken en assen
Hoogovenslak
Hoogovenslak is een restproduct van de staalproductie en is een bindmiddel voor beton. Grondstof voor de productie van hoogovencement (CEM III).
Lagere CO₂-uitstoot dan portlandcement.
Minder snelle uitharding.
E-bodemas
Restproduct van het verbrandingsproces van met kolen gestookte energiecentrales
Toeslagmateriaal voor beton, als aanvulmateriaal bij betonconstructies of als onderfundering.
Bron: ENCI.nl.
Bron: bouw.grondstoffencatalogus.be.
Notes: Hoogovenslak is een bijproduct dat ontstaat bij de productie van ruwijzer in het hoogovenproces. Het bevat in hoofdzaak siliciumoxide, calciumoxide, magnesiumoxide en aluminiumoxide. Gegranuleerde hoogovenslak ontstaat door het heel snel afkoelen van de slak uit de hoogoven met een grote hoeveelheid water. Dit noemen we het granulatieproces. Bij het granulatieproces verandert de vloeibare slak in zogenoemd slakkenzand, een korrelig product. Door deze bewerking krijgt de slak ook een amorfe structuur.
De gegranuleerde slak wordt ten slotte vermalen tot een fijn poeder in een daarvoor geschikte installatie. Indien de slak op de juiste wijze wordt geactiveerd bezit ze hydraulische eigenschappen en vormt een zeer geschikte grondstof voor beton. Gegranuleerde hoogovenslak is een grondstof voor de productie van hoogovencement (CEM III). Gemalen gegranuleerde hoogovenslak kan in combinatie met portlandcement onder bepaalde voorwaarden ook direct in beton worden gebruikt. De mogelijkheden voor de toepassing van gemalen gegranuleerde hoogovenslak als bindmiddel zijn beschreven in CUR-Aanbeveling 48.
Bron: https://www.betonlexicon.nl/H/Hoogovenslak
Vergelijking CO2-uitstoot van hoogovencement en portlandcement: https://www.enci.nl/sites/default/files/assets/document/answers_41.pdf
E-bodemas
E-bodemas is afkomstig van energiecentrales op basis van de verbranding van steenkool (steenkoolcentrales). De steenkool, die energiecentrales als fijn poederkool verstoken, bestaat voor om en bij de 15% uit niet brandbaar materiaal. Hiervan belandt 10 % onderaan de verbrandingsketel in de vorm van E-bodemas. De fijne assen die na verbranding met de rookgassen worden meegevoerd worden E-vliegassen genoemd. Bij gebruik van E-bodemassen als secundair granulaat kunnen er problemen zijn met de uitloging van zware metalen, waarbij molybdeen, barium en vanadium kritische parameters zijn. Bron: https://bouw.grondstoffencatalogus.be/grondstoffen/e-bodemas/

## Slide 37: Recycling
Betongranulaat
Betongranulaat vervangt primair (‘nieuw’) grind
Hoe meer grindvervanging mogelijk hoe meer gevolgen voor de kwaliteit van het beton.
Hoog percentage betongranulaat kan leiden tot hoger gebruik cement
Er is verschil tussen gewoon breken (breken van beton in fracties) en slim breken (breken van beton en scheiden in zijn samenstellende delen).
Van betonpuin naar betongranulaat. Bron: YouTube, Cementbouw.
Notes: BetongranulaatGesloopt beton kan na bewerken - het breken, zeven en reinigen ervan - perfect worden hergebruikt als toeslagmateriaal in beton, ook wel beton granulaat genoemd. Betongranulaat moet voor 90% uit beton bestaan om zo genoemd te mogen worden. (Wikipedia).
Hoe fijner het breken in fracties hoe meer cement bij de verwerking moet worden toegevoegd.
Slim breken is iets anders dan het breken in fracties, zie sheet Smart Crusher.
Afbeelding bevat link naar https://www.youtube.com/watch?v=a4_BgoDqKCQ

## Slide 38: Duurzaam beton inkopenonds voor betonmengsels per sterkteklasse
Sturen op MKI-plafond voor:
betonmengsels per sterkteklasse
Prefab elementen
Betonnen liggers
Bron: https://www.betonakkoord.nl/resultaten/
Notes: Bron: https://www.betonakkoord.nl/resultaten/ RTD 1033 Verduurzaming beton

## Slide 39: Verduurzamen beton, vanuit het oogpunt van strategie
 | Voorkom en beperk gebruik | Verleng levensduur | Gebruik wat er is | Meerdere levenscycli | Toekomst-bestendig | Beheer en onderhoud | Duurzaam materiaal-gebruik | Beperk grondstof- en energiegebruik
Basilisk Healing Agent |  | • |  |  |  |  |  | 
Betonballon | • |  |  |  |  |  |  | 
Bio Bound Beton |  |  |  |  |  |  | • | 
Freement (Smart Crusher) |  |  | • |  |  |  |  | 
Reduton | • |  | • |  |  |  | • | 
SQAPE |  |  |  |  |  |  | • | 
Notes: A- Basilisk biedt zelfherstellend beton. B- Betonballon: Beton om een ballon gegoten. C- Bio Bound: betonproducten met olifantsgras .D- Reduton: grastegels met cementloos en gerecycled beton. E-SBIR-project betonliggers: hergebruik betonnen liggers. F- SmartCrusher: terugwinning van de bestanddelen van beton. G- SQAPE- Cementloos beton.

## Slide 40: Verlenging levensduur
Uitgelichte innovatie:
Basilisk Healing Agent
  Zelf herstellend beton
  Micro-organismen samengevoegd met lucht en vocht produceren kalksteen, herstellen scheuren in beton. De kalksteen dicht de scheur waterdicht af.
  Besparing op krimpwapening.
Bron: basiliskconcrete.com
Notes: Met Basilisk Healing Agent wordt het vermogen van het beton om zichzelf te genezen sterk verbeterd. De bacteriën in de Healing Agent worden geactiveerd door water en gaan kalksteen produceren. Dit dicht scheuren af en maakt de constructie waterdicht. Dit maakt de stalen wapening op zijn beurt veel minder gevoelig voor corrosie.
Om de scheurbreedtes te beheersen die lekkage beperken, is meestal een grote hoeveelheid krimpwapening nodig. Wanneer er gekozen wordt voor beton met Healing Agent, krijgt het beton zelfhelende eigenschappen. Hierdoor is het mogelijk om tijdelijk grotere scheuren te accepteren, aangezien deze binnen enkele weken waterdicht zijn afgedicht. Deze grotere scheurwijdtes zijn gebaseerd op duurzaamheidseisen en daarom voldoet het ontwerp nog steeds aan voorschriften en normen. Met deze aanpak kan het staal dat nodig is voor krimpwapening aanzienlijk worden verminderd.
Bovenste afbeelding bevat een link naar: https://www.basiliskconcrete.com/
Onderste afbeelding bevat een link naar video: https://www.youtube.com/watch?v=OXkW1q9HpFA&t=89s.

## Slide 41: Voorkomen of beperken materiaalgebruik
Uitgelichte innovatie
Betonballon
Ballon als mal, waarover zelfverdichtend beton wordt gespoten.
Boogvorm maakt slank bouwen mogelijk
“50% minder beton, 70% minder staal, 60% minder CO₂”
In woningbouw vaker toegepast. Innovatief product voor de GWW
  tunnels en onderdoorgangen
  terminals, hangars, paviljoens
Bron: betonballon.nl
Notes: Met de BetonBallon-bouwmethodiek® is het mogelijk om op eenvoudige en duurzame wijze bijzondere constructies te realiseren. De BetonBallon-bouwmethodiek volgt de kettinglijnvorm. De kettinglijnvorm is de vorm die een hangende ketting aanneemt onder invloed van zwaartekracht. Daarmee brengen we het beton in een positie, waarin het zijn meest karakteristieke functie kan benutten: het opnemen van drukkrachten. Vorm, bouwproces en materiaal worden op elkaar afgstemd. Daardoor kan het gebruik van materiaal en de uitstoot van CO2 met meer dan 50% worden gereduceerd. De gebogen vormen laten grote hoogten en overspanningen toe, en zijn breed inzetbaar in de woning-, recreatie-, infra en utiliteitsbouw. De gewelfde manier van bouwen wordt gerealiseerd met een ballon. De ballon in de gewenste vorm op locatie opgeblazen. Vervolgens wordt het beton in lagen over de ballon gespoten. Na uitharding wordt de ballon loopt de ballon leeg gemaakt. Op deze manier kunnen gewelfde en slanke constructies worden gemaakt.
De afbeeldingen bevat een link naar: https://www.betonballon.nl/projecten/

## Slide 42: Biobased beton
Uitgelichte innovatie
Bio Bound Beton
  Miscanthus (olifantsgras) groeit snel en neemt veel en snel CO₂ op.
  Biobased: ca. een halve m³ los gestorte miscanthus per m³ beton.
  Miscanthus als vezelversterking of als vulmiddel.
  Circulair: gebruik van gerecycled olifantsgras en betonpuingranulaat.
  Betonproducten voor de buitenruimte: straatmeubilair, tegels, wegverharding.
Bron: Biobound.nl
Notes: Bio Bound maakt biobased en circulair beton met een heel lage milieu-impact. In het beton zit een combinatie van oud beton en olifantsgras, dat voorheen diende om ganzen van Schiphol te weren.
De celluloserijke plant vormt een prima grondstof voor bijvoorbeeld kerosine en plastic. Ook de papierindustrie is bijzonder geïnteresseerd in de mogelijkheden die olifantsgras biedt.
De vraag is in hoeverre BioBound Betonproducten recyclebaar zijn, met name voor andere toepassingen.
Afbeelding geeft een link naar: https://biobound.nl/
Overige info: https://www.youtube.com/watch?v=PHsbM3t_u6s&t=74s.

## Slide 43: Recycling
Uitgelichte innovatie:
Freement / SmartCrusher
  Freement is hergebruikt cement, gemaakt met behulp van de SmartCrusher.
  De Smartcrusher scheidt beton in zijn samenstellende delen: zand, grind en cement; met zo min mogelijk beschadiging van het granulaat. Het breekt het cementhydraat.
Bron: YouTube, De Nieuwe SmartLierator kan beton 100% recyclen, Ruttegroep
Notes: Conventionele breekinstallaties zijn gericht op een bepaalde korrelgrootte. De Smartcrusher scheidt beton in zijn samenstellende delen: zand, grind en cement; met zo min mogelijk beschadiging van het granulaat. Het breekt het cementhydraat. Daartoe wordt de breekkracht aangepast aan de korrelsterkte én aan de druksterkte van de cementsteen van het sloopbeton. Zo’n 50% van het cement in beton is namelijk nog geen reactie aangegaan met de overige grondstoffen, en is dus ”vrij” te gebruiken. De Smart Liberator haalt dit cement uit oud beton, waardoor het als nieuw cement valt te gebruiken. Andere namen: SmartLiberator, SlimBreken.
Afbeelding bevat link naar: https://www.youtube.com/watch?v=43NcFfdzpXw&t=62s.

## Slide 44: Voorkomen of beperken materiaalgebruik
Uitgelichte innovatie
Reduton
Betonproducten met een geopolymeren ter vervanging van cement.
Zelfde mogelijkheden voor recycling als bij cementbeton; kan met cementbeton worden vermengd tot granulaat.
CO2-footprint van de productie van Reduton® is aanzienlijk lager is dan bij cementbeton (25%- 85% afhankelijk van de toepassing)
De totale MKI van de productie van Reduton® is ongeveer een factor 3 lager dan bij cementbeton.
Bron: vdboschbeton.nl
Notes: Reduton® is beton met een cementvervanger. Cement is verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2-uitstoot in de productie van beton. In Reduton® is het cement vervangen door een geopolymeer met een relatief lage CO2-impact. CO2 en milieu De CO2-footprint van de productie van Reduton® is aanzienlijk lager is dan bij cementbeton (25%- 85% afhankelijk van de toepassing). Voor bijvoorbeeld straatstenen is het nog niet mogelijk om het product voor 100% uit Reduton® te laten bestaan. Het aanzicht van het materiaal kan dan niet gegarandeerd worden. Bij grasbetonproducten aan de andere kant is dit niet zo belangrijk waardoor dit type betonproduct wel voor 100% uit Reduton® kan bestaan. Bij betonstraatstenen kan er echter door innovatie nog veel gewonnen worden op CO2-besparingsgebied. De totale MilieuKostenIndicator (MKI) van de productie van Reduton® is ongeveer een factor 3 lager dan bij cementbeton. In deze MilieuKostenIndicator wordt naast het broeikaseffect (CO2-eq) ook rekening gehouden met overige milieu-indicatoren zoals uitputting van grondstoffen, verzuring, vermesting en ecotoxicologische effecten. Reduton® heeft dezelfde recyclemogelijkheden als cementbeton en kan in de vorm van granulaat worden hergebruikt. Granulaat verkregen na breken van cementbeton en geopolymeerbeton kan gezamenlijk worden toegepast, zonder dat er sprake zal zijn van vervuiling van de keten.
Bron: https://www.broekemawegenbouw.nl/wp-content/uploads/2018/05/4A1_4B1_Ketenanalyse-en-Plan-van-Aanpak-scope-3-Broekema-2.pdf
Project N34 te Overijssel: 55.000 m2 aan bermverharding met Reduton bermverharding. 1 miljoen ton CO2-rductie en 71.500 MKI bespaard ten opzichte van conventioneel beton (CEM II). https://stores.utopis-platform.net/vdbosch-nl/files/public/pdf/Reduton%C2%AE.pdf
Afbeelding bevat link naar: https://www.vdboschbeton.nl/reduton.

## Slide 45: Cementloos beton
Uitgelichte innovatie:
SQUAPE, geopolymeer beton
SQAPE-technology: bindmiddel op basis van minerale reststoffen (silicium, aluminium), water alkaliën (activator), gepatenteerde additieven.
Hoge CO₂-reductie.
Toegepast in niet-constructief beton, berm- en wegverhardingen. Onderzoek naar constructieve toepassingen.
Bron: YouTube, Ramac Cementbouw
Fietsbrug van polymeer beton project N69. Bron: Boskalis.com
Notes: In de basis bestaat geopolymeerbeton uit dezelfde grondstoffen als traditioneel beton, namelijk een cementeus materiaal, toeslagmateriaal (zand en grind), water en eventuele hulp- en vulstoffen. Het cementeuze materiaal in geopolymeerbeton bestaat uit alkalisch te activeren grondstoffen (de zogenoemde precursor). Denk hierbij naast de bekende en vaak al in cement toegepaste reststoffen als hoogovenslak en vliegas, maar ook aan mogelijke toepassingen als bodemkleien, rivierslib en reststoffen uit afvalenergiecentrales. Waar hoogovenslak en vliegas in traditioneel cement wordt geactiveerd door calciumhydroxide (reactieproduct van gehydrateerde portlandklinker), wordt in geopolymeerbeton een activator toegevoegd die de alkalische reactie activeert. Hierdoor is er geen sprake van een scheikundige hydratatie (reactie met water) maar een polymerisatie.
Bron: https://www.cementonline.nl/gewapend-geopolymeerbeton-in-infrasector
Bovenste afbeelding bevat een link naar: https://sqape.nl/samenstelling-sqape/
Onderste afbeelding bevat een link naar: https://www.youtube.com/watch?v=0Z3_swL4U9E&t=97s

## Slide 46: Duurzame innovaties vanuit het oogpunt van LCA
Verbetering van de MKI ten opzichte van traditionele producten en processen, gespecificeerd naar fase van de levenscyclusanalyse | Fase A 1 - 3 Productiefase (1) | Fase A 4 - 5 Bouwfase (2) | Fase B 1 - 7 Gebruiksfase (3) | Fase C 1 - 4 Sloop- en verwerkings-fase | Fase D Milieulasten en -baten buiten de systeemgrens
Basilisk Healing Agent |  |  | • |  | 
Betonballon | • | • |  |  | 
Bio Bound Beton | • |  |  |  | 
Freement (Smart Crusher) |  |  |  |  | •
Reduton | • |  |  |  | 
Sqape | • |  |  |  | 
(1): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld andere samenstelling van het product, hergebruik, gebruik van gerecyclede
materialen, gebruik van reststromen, duurzamer productieproces, materialen met minder massa.
(2): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld de inzet van emissieloos transport en materieel
(3): verbetering MKI per functionele eenheid en per jaar door verlenging levensduur
Notes: A- Basilisk biedt zelfherstellend beton. B- Betonballon: Beton om een ballon gegoten. C- Bio Bound: betonproducten met olifantsgras .D- Reduton: grastegels met cementloos en gerecycled beton. E-SBIR-project betonliggers: hergebruik betonnen liggers. F- SmartCrusher: terugwinning van de bestanddelen van beton. G- SQAPE- Cementloos beton.

## Slide 47: Milieuprestatie GWW Biobased bouwmaterialen
Leervragen en opdrachten
Bibliotheek
  Studiemateriaal
  Nadere Info
Bron: milieudatabase.nl

## Slide 48: Leervragen en opdrachten
Leervragen
Wat is de milieu-impact van biobased bouwmaterialen?
Welke biobased bouwmaterialen zijn duurzamer dan traditionele bouwmaterialen? In welk opzicht zijn ze duurzamer?
Opdrachten
Bestudeer het Studiemateriaal en bij voorkeur ook de Nadere Info.
Rangschik de innovaties uit het deel Studiemateriaal naar fase van de levenscyclusanalyse. In welke fase wordt een vermindering van de MKI bereikt ten opzichte van vergelijkbare, traditionele producten of processen?
Bepaal – voor zover mogelijk – voor welke toepassing de verduurzaming / de innovatie geschikt is.

## Slide 49: Studiemateriaal
Onderwerp | Uitgever | Middel | Vindplaats
Accoya | Accoya | Website | https://www.accoya.com/nl/
Circulus lichtmast | Circulus | website | https://circulusbv.com/biobased-lichtmast/
Circulus straatmeubilair | Circulus | Website | https://circulusbv.com/straatmeubilair/
Infrawall | HAN university of appplies sciences | Nieuwsbericht | https://www.han.nl/nieuws/2021/03/de-infrawall-een-uniek-geluidsscherm/#
Twinwood | Foreco | website | https://www.foreco.nl/nl/producten/twinwood

## Slide 50: Duurzame innovaties vanuit het oogpunt van LCA
Verbetering van de MKI ten opzichte van traditionele producten en processen, gespecificeerd naar fase van de levenscyclusanalyse | Fase A 1 - 3 Productiefase (1) | Fase A 4 - 5 Bouwfase (2) | Fase B 1 - 7 Gebruiksfase (3) | Fase C 1 - 4 Sloop- en verwerkings-fase | Fase D Milieulasten en -baten buiten de systeemgrens
Accoya Hout |  |  |  |  | 
Circulus lichtmast |  |  |  |  | 
Circulus straatmeubilair |  |  |  |  | 
Twinwood |  |  |  |  | 
Infrawall |  |  |  |  | 
(1): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld andere samenstelling van het product, hergebruik, gebruik van gerecyclede
materialen, gebruik van reststromen, duurzamer productieproces, materialen met minder massa.
(2): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld de inzet van emissieloos transport en materieel
(3): verbetering MKI per functionele eenheid en per jaar door verlenging levensduur
Notes: A- Accoyahout: gemodificeerd naaldhout dat daarna te gebruiken is in duurzaamheidsklasse1. B- Circulus lichtmast: 65% organische grondstoffen met biobased polyesterhars plus LED-verlichting. C- Circulus: biobased straatmeubilair van bermgras en gerecycled plastic. D- Infrawall: Mycelium in een frame van Accoyahout en een frame van gerecycled plastic. E- Twinwood: samengesteld hout van naaldhout en tropisch hardhout.

## Slide 51: Nadere Info
Onderwerp | Uitgever | Middel | Vindplaats
10 redenen om vol te gaan voor biobased bouwen | Duurzaam gebouwd | Nieuwsbericht | https://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpost/20211014-10-redenen-om-vol-te-gaan-voor-biobased-bouwen
Biobased innovaties | RWS | Website | https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzame-leefomgeving/circulaire-economie/biobased-innovaties

## Slide 52: Duurzaam en circulair GWW
Biobased bouwmaterialen

## Slide 53: Biobased materialen
Definitie biobased producten: EN 16575:2014, biobased products – Vocabulary
Biomassa is materiaal van biologische oorsprong exclusief materiaal uit geologische afzettingen en/of gefossiliseerd materiaal.
Door de Kennisbank Biobased Bouwen vertaald in drie hoofdpunten:
Biobased materialen zijn materialen die afkomstig zijn uit de levende natuur.
Dit zijn grondstoffen uit veeteelt, tuin-, land- en bosbouw
En materialen die tijdens de levensduur van een gebouw opnieuw kunnen groeien.
Voorbeelden:
Hout behandeld met natuurlijke olie is biobased.
Bio-plastic is een voorbeeld van een biobased product verkregen uit een chemisch proces.
Leem zonder chemische processen en toevoegingen is niet biobased maar wel circulair. Het kan worden hergebruikt en is niet schadelijk als het terugkomt in de natuur.
Notes: https://www.biobasedbouwen.nl/definitie-biobased/

## Slide 54: Biobased materialen in de GWW
Biobased materialen
Hout, riet, vlas, hennep, bamboe, cellulose, kurk, miscanthus, mycelium, lisdodde, zonnekroon, lignine, lijnolie, koolzaadolie, mais, stro, gras, katoen, schapenwol, paprikastengels, tomatenstengels, bloemenstengels, zonnebloemen, aardappelen ……..
Biobased producten in de GWW
Biobased asfalt
Biobased beton
Bio-plastics
Houten vangrails, houten wegportalen,
Biobased vaar/spoor/wegmeubilair, biobased lantaarnpaal
Natuurlijke wegverharding
Natuurlijke geluidschermen
Houten bruggen, houten damwanden
Bio-composieten brugdek
Biobased inrichtingselementen openbare ruimten (banken, tafels, bewegwijzering)
Bron: Milieudatabase.nl
Notes: Er ligt een aanzienlijke potentie voor biobased materialen in de bouw, waarmee zowel een bijdrage wordt geleverd aan de transitie naar een circulaire economie als aan de klimaatdoelstellingen omtrent CO2.
Op dit moment [2019, red.] is het aandeel van biobased materialen in de bouw in Nederland laag. Op basis van gewicht is het aandeel van hout 2% en van overige biobased materialen 0,1%. Het technisch potentieel van biobased materialen is ingeschat aan de hand van case studies. In de B&U kan het gewichtsaandeel van biobased materialen worden verhoogd van 1% naar 50%, waarmee gemiddeld 20% reductie op de MPG-score wordt bereikt en 40% reductie op de CO2-uitstoot. In de GWW zien we reducties van de schaduwkosten en CO2-uitstoot van zo’n 70% op productniveau en 15 à 20% op areaalniveau.
Om de beoogde reducties op schaduwkosten en CO2-uitstoot te bereiken zijn grote toenames van het biobased materiaal nodig. De toename van hout wordt voornamelijk bemoeilijkt doordat de vraag wereldwijd twee à drie keer zo groot wordt en het aanbod vooralsnog maar met 50% lijkt te groeien. Eén van de oplossingen kan worden gevonden in cascadering. Er wordt steeds meer hout ingezet voor energieopwekking. Cascadering betekent dat hout zo veel mogelijk hoogwaardig toegepast wordt en het pas verbrand wordt als andere functies niet meer mogelijk zijn. Voor andere biobased materialen geldt dat hun toepassing nu nog erg klein is en dus aanzienlijke opschalingen nodig zijn om het aandeel in de bouw te vergroten. Deze opschaling is qua aanbod goed mogelijk, maar vergt voornamelijk een investering in de productiecapaciteit.
Bron: https://www.datocms-assets.com/32423/1612268975-20190614-de-potentie-van-biobased-materialen-in-de-bouw.pdf

## Slide 55: Biobased materialen
Biocomposieten, bio-asfalt, bio-beton, …
Het zegt niets over de hoeveelheid biomassa dat in het product is verwerkt.
Bron: Wageningen University & Research
Notes: Er is geen definitie van de hoeveelheid biobased materiaal dat in een product moet worden verwerkt om het als biobased te kunnen aanmerken. Naast hout zijn er weinig producten die 100% biobased zijn. Biobased producten worden dikwijls behandeld met niet-biobased toevoegingen die degeneratie moeten tegen gaan. Ook de tot nu toe toegepaste bindmiddelen zijn vaak niet biobased of deels biobased. De Universiteit van Wageningen houdt zich bezig met een zoektocht naar toevoegingen en bindmiddelen die het product volledig biobased maken.

## Slide 56: Biobased bouwmaterialen
In 2010 totale bouwstroom 53 miljoen ton (zand en grind buiten beschouwing gelaten).
47% hiervan in de GWW-sector.
7% (qua volume) is hout.
Hout: 92% naar B&U en 8% naar GWW.
Overig biobased niet noemenswaardig.
Toenemende aandacht voor biobased producten.
Bron: Potentie van biobased materialen in de bouw, nibe-sustainability-experts, 2019
Notes: De meetcijfers hebben betrekking op 2010 en zijn verzameld door CE Delft. (Bijleveld, M.M., et al. Meten is weten in de Nederlandse bouw. Delft : CE Delft, 2015.) De meetcijfers zijn verwerkt in de publicatie: Potentie van biobased materialen in de bouw, nibe experts in sustainability, 2019

## Slide 57: Toekomstscenario
Verwachte groei van houtgebruik in Nederland. Bron: Potentie van biobased materialen in de bouw,
nibe-sustainability-experts, 2019
Schematische weergave van de Biobased snelweg, zoals ontwikkeld in de community "Visie op de circulaire Infra" van de Bouwcampus en Rijkswaterstaat, 2018.

## Slide 58: Houten bruggen
Brug van 100% FSC-hout (Azobé) met een lengte van 250 meter.
In dit project is een totaal van 294.173 Kg CO2 vastgelegd.
Fiets- en voetgangersbrug Denderleeuw. Bron: HoutindeGWW.nl

## Slide 59: Houten weg portalen
De portalen zijn van Siberisch lariks en zijn door Stichting Houtresearch (SHR) intensief op hun functioneren en kwaliteitsbehoud gemonitord.
Conclusie: na 15 jaar en zonder enige onderhoudsbehoefte nog steeds goed functioneren. De houten wegportalen vormen een duurzaam alternatief voor de stalen portalen die iedere 8 tot 12 jaar opnieuw moeten worden gecoat.
EPD’s
Bron: Centrum Hout

## Slide 60: Duurzame innovaties vanuit het oogpunt van strategie
 | Voorkom en beperk gebruik | Verleng levensduur | Gebruik wat er is | Meerdere levenscycli | Toekomst-bestendig | Beheer en onderhoud | Duurzaam materiaal-gebruik | Beperk grondstof- en energiegebruik
Accoyahout |  |  |  |  |  |  | • | 
Circulus lichtmast |  |  |  |  |  |  | • | •
Circulus straatmeubilair |  |  |  |  |  |  | • | 
Infrawall |  |  |  |  |  |  | • | 
Twinwood |  |  |  |  |  |  | • | 
Notes: A- Accoyahout: gemodificeerd naaldhout dat daarna te gebruiken is in duurzaamheidsklasse1. B- Circulus lichtmast: 65% organische grondstoffen met biobased polyesterhars plus LED-verlichting. C- Circulus: biobased straatmeubilair van bermgras en gerecycled plastic. D- Infrawall: Mycelium in een frame van Accoyahout en een frame van gerecycled plastic. E- Twinwood: samengesteld hout van naaldhout en tropisch hardhout.

## Slide 61: Verduurzaming van hout
Uitgelichte innovatie
Accoya Hout
Gemodificeerd naaldhout, waarbij het hout een proces van acetylering ondergaat.
Het hout wordt bij hoge temperatuur en druk chemisch verduurzaamd met azijnzuuranhydride.
Het hout neemt geen vocht meer op: duurzaamheidsklasse 1.
Geaccrediteerd door FSC.
Bron: Accoya.com
Notes: Accoya hout wordt gemaakt door Accsys in de fabriek in Arnhem, Nederland. Accsys transformeert snelgroeiend, gecertificeerd duurzaam hout in Accoya-hout door middel van een gepatenteerd acetyleringsproces. De duurzaamheid van Accoya hout is valt in duurzaamheidsklasse 1 (EN 350). Het is geschikt voor tal van toepassingen in de GWW, zoals damwanden, oeverbeschoeiing, steigers, loopdekken en afrasteringen.
De afbeeldingen bevatten een link naar: https://www.youtube.com/watch?v=rofRa_uIEDc

## Slide 62: Biobased lichtmast
Uitgelichte innovatie
Circulus lichtmast
65% organisch materiaal.
Gemaakt van natuurvezels en biobased polyesterhars
LED-verlichting.
Dankzij de natuurvezels is de biobased lantaarnpaal flexibeler dan traditionele lantaarnpalen.
Bron: Circulusbv.com
Notes: Circulus brengt met haar biobased lichtmast het duurzaamheidsprobleem aan het licht. De duurzame lichtmast is gemaakt van natuurvezels en voorzien van LED-armatuur. Deze lantaarnpaal geeft een duurzaam uiterlijk aan het straatbeeld. Mede door het gebruik van organische grondstoffen is de CO2-footprint een stuk lager dan die van stalen, aluminium en kunststof alternatieven.
Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke afval- en reststromen, zoals (berm)gras, riet, olifantengras (Miscanthus) en afvalhout. Ook het kunststof component is een essentieel onderdeel van het composiet materiaal. Tijdens het productieproces worden de natuurvezels ingekapseld door het kunststof. Voor de kunststof wordt gewerkt met verschillende plastic afvalstromen zoals PE, PP, HDPE, LDPE, EPS. Etc., maar ook bijvoorbeeld ‘oude’ kunstgrasveld vezels.
De afbeeldingen bevatten een link naar: https://circulusbv.com/biobased-lichtmast/

## Slide 63: Biobased straatmeubilair
Uitgelichte innovatie
Circulus straatmeubilair
Combinatie van bermgras en gerecycled plastic. Het gras vormt een soort wapening die extra sterkte toevoegt aan het eindproduct.
Aan het einde van hun levensduur volledig recyclebaar.
Bron: Circulusbv.com
Notes: Het straatmeubilair van Circulus biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om te verduurzamen in de openbare ruimte. Het gaat om producten als banken, tafels, hekken en plantenbakken.
Circulus produceert deze producten vanuit de reststromen bermgras en gerecyclede kunststof. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke afval- en reststromen, zoals (berm)gras, riet, olifantengras (Miscanthus) en afvalhout. Ook het kunststof component is een essentieel onderdeel van het composiet materiaal. Tijdens het productieproces worden de natuurvezels ingekapseld door het kunststof. Voor de kunststof wordt gewerkt met verschillende plastic afvalstromen zoals PE, PP, HDPE, LDPE, EPS. Etc., maar ook bijvoorbeeld ‘oude’ kunstgrasveld vezels.
De afbeeldingen bevatten een link naar: https://circulusbv.com/straatmeubilair/

## Slide 64: Samengesteld hout
Uitgelichte innovatie
Twinwood
Naaldhout onder water en tropisch hardhout boven water.
Verbinding gelijmd en gevingerlast.
Bron: Foreco.nl
Notes: TwinWood® biedt hout voor waterrijke omgevingen. Het biedt een combinatie van naaldhout en hardhout. Het onderwatergedeelte van TwinWood® bestaat uit naaldhout. Voor het bovenste deel wordt hardhout gebruikt. Naaldhout is duurzaam bij de afwezigheid van zuurstof, dus onder water. Tropisch hardhout is duurzaam op de waterlijn en daarboven. Beide delen worden middels een hoogwaardige vingerlas duurzaam verlijmd. Zo ontstaat een product met een hoge buigsterkte. Daardoor kan een damconstructie op dezelfde manier worden berekend als wanneer er alléén naaldhout wordt gebruikt. TwinWood® is naar wens leverbaar met een FSC® of PEFC-label.
De afbeeldingen bevatten een link naar: https://www.foreco.nl/nl/producten/twinwood

## Slide 65: Biobased geluidscherm
Uitgelichte innovatie
Infrawall
Scherm van mycelium (bermgras en paddenstoelwortels) in een frame van Accoyahout en een fundering van gerecycled plastic.
Modulaire opbouw waardoor het mogelijk is zonnepanelen en insectenhotels toe te voegen
Waterberging in de panelen.
Bron: HAN.nl
Notes: Studenten Industrieel Product Ontwerpen van de HAN ontwierpen de InfraWall, een scherm van mycelium (bermgras en paddenstoelwortels) in een frame van Accoyahout en een fundering van gerecycled plastic. Het bijzondere aan de InfraWall is zijn multifunctionaliteit. Water dat normaal van de weg af stroomt, wordt gefilterd en in het scherm opgeslagen. In droge periodes kan het voor landerijen die achter het scherm liggen, worden gebruikt. Op de wand komen zonnepanelen voor energieopwekking.
De afbeeldingen bevatten een link naar: https://www.youtube.com/watch?v=lkRVmt1C60c

## Slide 66: Duurzame innovaties vanuit het oogpunt van LCA
Verbetering van de MKI ten opzichte van traditionele producten en processen, gespecificeerd naar fase van de levenscyclusanalyse | Fase A 1 - 3 Productiefase (1) | Fase A 4 - 5 Bouwfase (2) | Fase B 1 - 7 Gebruiksfase (3) | Fase C 1 - 4 Sloop- en verwerkings-fase | Fase D Milieulasten en -baten buiten de systeemgrens
Accoya Hout | • |  | • |  | 
Circulus lichtmast | • |  |  |  | 
Circulus straatmeubilair | • |  |  |  | 
Twinwood | • |  |  |  | 
Infrawall | • |  |  |  | 
(1): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld andere samenstelling van het product, hergebruik, gebruik van gerecyclede
materialen, gebruik van reststromen, duurzamer productieproces, materialen met minder massa.
(2): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld de inzet van emissieloos transport en materieel
(3): verbetering MKI per functionele eenheid en per jaar door verlenging levensduur
Notes: A- Accoyahout: gemodificeerd naaldhout dat daarna te gebruiken is in duurzaamheidsklasse1. B- Circulus lichtmast: 65% organische grondstoffen met biobased polyesterhars plus LED-verlichting. C- Circulus: biobased straatmeubilair van bermgras en gerecycled plastic. D- Infrawall: Mycelium in een frame van Accoyahout en een frame van gerecycled plastic. E- Twinwood: samengesteld hout van naaldhout en tropisch hardhout.

## Slide 67: Milieuprestatie GWW Grond
Leervragen en opdrachten
Bibliotheek
  Studiemateriaal
  Nadere Info
Bron: Rijkswaterstaat.nl

## Slide 68: Leervragen en opdrachten
Leervragen
Wat is de milieu-impact van grondwerk en welke werkzaamheden van grondwerk hebben een sterke impact?
Welke mogelijkheden zijn er om grondwerk te verduurzamen?
Opdrachten
Bestudeer het Studiemateriaal en bij voorkeur ook de Nadere Info.
Rangschik de innovaties uit het deel Studiemateriaal naar fase van de levenscyclusanalyse. In welke fase wordt een vermindering van de MKI bereikt ten opzichte van vergelijkbare, traditionele producten of processen?
Bepaal – voor zover mogelijk – voor welke toepassing de verduurzaming / de innovatie geschikt is.

## Slide 69: Studiemateriaal
Onderwerp | Uitgever | Middel | Vindplaats
Acquarius | Acqaint | Website | https://www.acquaint.eu/nl/oplossingen/acquarius/
Durofort | Pipelife | Website | https://www.pipelife.nl/infrastructuur/buitenriolering.html
FORZ | ATM | Website | https://www.atm.nl/nl-nl/producten
GEOWALL | Netics | Nieuwsbericht | https://www.netics.nl/bouwen-met-bagger/
Het Nieuwe Draaien | GreenDeal Het Nieuwe Draaien | Website | https://greendealhetnieuwedraaien.nl/lijst-met-beschikbare-elektrische-mobiele-werktuigen/

## Slide 70: Duurzame innovaties vanuit het oogpunt van LCA
Verbetering van de MKI ten opzichte van traditionele producten en processen, gespecificeerd naar fase van de levenscyclusanalyse | Fase A 1 - 3 Productiefase (1) | Fase A 4 - 5 Bouwfase (2) | Fase B 1 - 7 Gebruiksfase (3) | Fase C 1 - 4 Sloop- en verwerkings-fase | Fase D Milieulasten en -baten buiten de systeemgrens
Aquarius |  |  |  |  | 
Durofort |  |  |  |  | 
Forz |  |  |  |  | 
Geowall |  |  |  |  | 
Het Nieuwe Draaien |  |  |  |  | 
(1): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld andere samenstelling van het product, hergebruik, gebruik van gerecyclede
materialen, gebruik van reststromen, duurzamer productieproces, materialen met minder massa.
(2): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld de inzet van emissieloos transport en materieel
(3): verbetering MKI per functionele eenheid en per jaar door verlenging levensduur
Notes: A- Aquarius: conditiemeting leidingen met sensoren. B- Durofort: rioolbuizen van 100% gerecycled PVC. C-Forz van de ATM: hergebruik van gereinigde grond. D-Geowall: bouwelementen van baggerspecie. E-Het Nieuwe Draaien: emissieloos materieel en transport. F-PRS-Neoloy: een driedimensionaal geocelsysteem waarmee de grond voor bijvoorbeeld dijkversterking wordt opgesloten in een honingraatstructuur en waardoor er minder grond voor de dijkversterking nodig is.

## Slide 71: Nadere Info
Onderwerp | Uitgever | Middel | Vindplaats
Proeftuin grondverzet | H2O | Nieuwsbericht | https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/proeftuin-voor-duurzamer-grondverzet-op-komst
Hergebruik van thermisch gereinigde grond | RWS | Website | https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzame-leefomgeving/circulaire-economie/thermisch-gereinigde-grond
Circulair omgaan met regionale baggerspecie | Netics | Video | https://www.youtube.com/watch?v=aB6IUIrWniQ
STOWA-Tool | STOWA | Website | https://www.stowa.nl/publicaties/circulair-baggerbeheer-een-toetsingsinstrument-voor-regionale-bagger-inclusief-tool
Terugwinning van fosfaat | Topsector Water&Maritiem | Nieuwsbericht | https://www.tkiwatertechnologie.nl/projecten/terugwinnen-van-fosfaat-uit-ijzerfosfaat-houdend-zuiveringsslib/
Digital twin ondergronds waternet | COB | Nieuwsbericht | https://www.cob.nl/magazines-brochures-en-nieuws/verdieping/mei-2021/ondergronds-afvalwater-en-drinkwaternet-in-3d/

## Slide 72: Milieuprestatie GWW
Grond

## Slide 73: Klei, zand en grind
Klei
  50% kleiwinning bij secundaire ontgravingen (bij een bouwproject of een infra project)
Zand
  Nederlandse winning ophoogzand: 50 milj.m³ per jaar.
    Fijn zand, voornamelijk uit de Noordzee
  Nederlandse winning beton- en metselzand: 20 milj.m³ per jaar
    Grofzand, uit de rivieren
    Uitputting dreigt, voor de bouw ‘hoekig’ zand nodig
Grind
  Nederlandse winning grind: 5 milj. ton per jaar.
    Limburg is het grote wingebied
    Grindputten geven een verstoring van het ecologisch evenwicht
Klei, zand en grind. Bron: wikipedia.nl
Notes: Klei afkomstig uit de uiterwaarden van de grote Nederlandse rivieren wordt als een zichzelf vernieuwende grondstof aangemerkt. De sedimentatie (neerslag) van nieuwe kleideeltjes is gemiddeld 1 cm per jaar. Door de constante aanvoer hiervan blijft de voorraad klei oneindig beschikbaar. Daarbij komt nog bij, dat over een groot aantal jaren gezien, minder klei wordt gewonnen dan de rivieren in de uiterwaarden afzetten. Klei wordt op diverse locaties gewonnen. Hierbij is 50% van de klei uit secundaire winningen ontgraven. Dit houdt in dat er klei gewonnen wordt op locaties waar grondwerk in uitvoering is voor andere doeleinden. De andere 50% wordt gewonnen uit gearrangeerde projecten. Binnen deze gearrangeerde projecten wordt 20% binnendijks en 30% in uiterwaarden gewonnen.
Bron: https://www.kleiwinning.nl/
Zandverbruik in Nederland: https://www.geologievannederland.nl/ondergrond/afzettingen-en-delfstoffen/zand#:~:text=Jaarlijks%20wordt%20in%20Nederland%20zo,miljoen%20kubieke%20meter%20ophoogzand%20gebruikt!&text=Industriezand%20is%20een%20verzamelnaam%20voor,zelfs%20om%20water%20te%20filteren.
De hoeveelheid zand die de bouw opeist is de laatste decennia explosief toegenomen. “Tussen 1900 en 2010 is het wereldwijde volume van natuurlijke grondstoffen die in de bouw en wegenbouw wordt gebruikt met een factor 23 toegenomen,” zo schrijven onderzoekers in het blad Science. En het grootste deel van die grondstoffen bestaat uit zand en grind. “Op dit moment halen we meer zand uit de rivieren dan de rivieren kunnen aanmaken,” zo concludeert De Schipper. https://scientias.nl/er-dreigt-wereldwijd-tekort-aan-zand/

## Slide 74: Grondverzet
Grondverzet heeft een hoge milieu-impact
  Fossiele mobiele machines zijn goed voor 8% van de CO2-uitstoot van het verkeer in Nederland, 12% van de NOx en 8% van de fijnstofuitstoot.
Oplossingen:
  Grondbalans
  Grondbanken
  Emissieloos materieel en transport
Bron: grondbalans.nl
Notes: De afbeelding bevat een link naar: https://grondbalans.nl/grondbanken/

## Slide 75: Baggeren
Baggerwerkzaamheden hebben een hoge milieu-impact.
Bij het omwoelen van de grond kunnen grote hoeveelheden CO2 en methaangas vrijkomen.
Verder onderzoek door middel van proeftuinen.
Bron: h2owaternetwerk.nl
Notes: De afbeelding bevat een link naar: https://www.youtube.com/watch?v=jepZtxXUKB0

## Slide 76: Gesloten grondbalans
Gesloten grondbalans met gebiedseigen grond
“uitgangspunt is dat de aan te voeren gewenste grondsoorten worden verworven binnen het werkgebied van het dijkversterkingsproject. De grondstromen verlaten zodoende het werkgebied niet. Het streven naar een gesloten grondbalans wordt dus bereikt door ‘gebiedseigen grond’ toe te passen.”
Gesloten balans met gebiedseigen grond geeft:
  minder uitstoot broeikasgassen;
  minder kosten;
  minder omgevingshinder.
Technische uitvoerbaarheid afhankelijk van de geologische locatie, de kwaliteit van klei en zand. Zeekleigebied vaak geschikt, veengebieden niet.
Extra graafwerkzaamheden kunnen tot een langere duur van het project.
Koppelen van twee projecten aan de balans is risicovol.
Bron: Zeeweringenwiki.nl.
Notes: Afbeelding bevat een koppeling naar: https://www.zeeweringenwiki.nl/images/9/9e/Eindrapport_-_gesloten_grondbalans_bij_dijkversterkingsprojecten.pdf

## Slide 77: LCA-rapport categorie 3 producten GWW
Ophoogmateriaal grondwerk
(LCA-rapport cat. 3 kaarten deel 1, V24-01-2022)
Zand, MKI € 3,16 euro
Klei, MKI 2,37
Grond, MKI 1,80
Thermisch gereinigde grond, MKI 1,80
Gewassen AEC-bodemas, MKI 1,95
Geëxpandeerd polystyreen (EPS), MKI 1,85
Bims (puimsteen), MKI 4,23
Flugsand, MKI 3,45
Geëxpandeerde kleikorrels, MKI 21,67
Bron: LCA-rapporten voor GWW-producten https://milieudatabase.nl/database/nationalemilieudatabase/
Bron: LCA Rapportage categorie 3 data, deel 1, okt. 2021, H22 Grondwerken, figuur 2
Notes: AEC-bodemas (ook wel AEC-slak genoemd) vormt het vaste residu dat ontstaat bij de verbranding van huishoudelijke afvalstoffen of daarmee gelijkgesteld bedrijfsafval of grof afval in een afvalenergiecentrale (AEC).
Flugsand is een poreus loskorrelig materiaal van vulkanische oorsprong (dat voornamelijk uit vulkanisch glas bestaat). Flugsand is afkomstig van de Noord-Oost hellingen van de bergen aan weerszijden van de Rijn in Duitsland ter hoogte van Koblenz.
Geëxpandeerde kleikorrels is van klei dat afkomstig is uit Scandinavië, Portugal, Spanje en Duitsland. De klei wordt gewonnen als lichtgewicht
toeslagmateriaal gebruikt kan worden in de betonindustrie en civiele bouw. De klei wordt geëxpandeerd door droge kleikorrels of weke kleibolletjes in een tunneloven tot sinteren te brengen (verweking en gasontwikkeling zonder ontwijkende gassen).
Bron: https://milieudatabase.nl/database/nationalemilieudatabase/

## Slide 78: LCA-rapport categorie 3 producten GWW
Producten voor grondstabilisatie (versterkt de ondergrond en beperkt het grondgebruik)
Geotextiel PP (polypropyleen), MKI € 0,34
Geogrid PP, MKI 0,35
Geogrid HDPE (polyethyleen) MKI 0,43
Kokoksvezeldoek, MKI 0,21
MKI per fase geogrid biaxiaal. Bron: LCA Rapportage categorie 3 data, Grondwerken
Geogrid PRS Neoloy .
Bron: Beuker-Intercodaminfra.com
Notes: Voor geogrids geldt dat uniaxiale en biaxiale geogrids het meest worden toegepast bij keerwanden of paalmatrassen waar hoge sterkte benodigd is. Uniaxiale geogrids worden veelal van hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) of polyester (PET) gemaakt, terwijl biaxiale geogrids vaak van polypropyleen (PP) worden gemaakt. Uniaxiale roosters bevatten meer materiaal per m2 (variërend van 0,30 tot 1,00 kg/m2) dan biaxiale roosters (variërend van 0,20 tot 0,50 kg/m2). Voor geogrids geldt dat het materiaal gedurende de levensduur van de constructie waarin het wordt toegepast niet vervangen hoeft te worden. Daarna is het niet meer bruikbaar als geogrid.
In de constructiefase wordt 3% verlies gerekend voor geprefabriceerde producten. Dit houdt in dat in deze fase 3%
extra A1-A4 en C2-D wordt gerekend. Dit dekt o.a. verkeerde bestellingen, stukgaan en fabricage fouten. Het uitgangspunt in het afvalscenario van roosters is dat deze worden verwijderd. Echter, het is niet altijd mogelijk om een rooster volledig gescheiden
te ontgraven; een oud rooster kan namelijk gemakkelijk scheuren. Er is gekozen voor een afvalscenario gekozen waarbij 25% van de roosters achterblijft, het overige materiaal wordt grotendeels verbrand (70%), en een klein deel gerecycled (5%). Het deel dat blijft zitten wordt behandeld als stort.
PRS-Neoloy® is een driedimensionaal geocelsysteem waarmee materialen opgesloten worden in een honingraatstructuur. Ideaal voor het opsluiten van bodemmateriaal, stabilisatie en wapeningsoplossingen. Toegepast in verharde en onverharde wegen en ter erosiebescherming op taluds.
Afbeelding bevat link naar: https://beuker-intercodaminfra.com/infrastructuur/producten/infra/prs-neoloy-geocellen.

## Slide 79: Circulair gebruik baggerspecie
STOWA-tool
Circulair gebruik baggerspecie, een van de grote (afval)stromen van de waterschappen.
Beoordeling op:
  Kosten en waarden (transport, opslag, oeverbescherming)
  Emissies broeikasgassen (bij transport en sedimentair)
  Volumes (bagger en toevoegingen)
  Natuur en systeem (waardering toepassingen).
Vrij downloadbare app
Bron: stowa.nl
Notes: Waterbeheerders willen zo circulair mogelijk gaan werken, ook in het baggerbeheer. Tot dusver ontbrak het aan een instrument om circulair baggeren in de praktijk handen en voeten te geven. STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), het kenniscentrum voor de waterschappen heeft daarom een toetsinstrument laten ontwikkelen waarmee waterbeheerders kunnen beoordelen op welke manier de baggerspecie het meest circulair kan worden toegepast.
Meer info: https://www.stowa.nl/publicaties/circulair-baggerbeheer-een-toetsingsinstrument-voor-regionale-bagger-inclusief-tool
Afbeelding bevat link naar: https://www.youtube.com/watch?v=aB6IUIrWniQ

## Slide 80: Duurzame dijk
Circulariteit
Biodiversiteit
Ruimtelijke kwaliteit
CO₂-uitstoot beperken
Bron: Dijkversterking Lauwersmeer
Notes: De afbeelding bevat een koppeling naar de video: https://www.youtube.com/watch?v=iS0NjfvLNb0

## Slide 81: De Nieuwe Afsluitdijk
Levvelblocs
75.000 beton blokken ter bekleding van de Afsluitdijk.
Besparing van 10% op het betongebruik door dakpansgewijze onderlinge bevestiging van de blokken door de holle ruimten van het blok.
Fabriek nabij het werk bespaart transport.
Bron: De Afsluitdijk.
Notes: De afbeelding bevat een koppeling naar: https://www.youtube.com/watch?v=L1_6LNJpW7g

## Slide 82: Damwanden in NMD
 | Eigenaar | Omschrijving | Functio-nele eenheid | Levens-duur (jaar) | MKI per FE (€) | MKI per FE per jaar (€)
 | Circore / HKS Tiel | CIRCORE Damwand van gerecycled kunststof uit autoshredderafval. | m² | 50 | 1.5052 | 0.0301
 | Circore / HKS Tiel | CIRCORE Kantbeschoeiing van gerecycled kunststof uit autoshredderafval. | m² | 50 | 1.5382 | 0.0308
 | Centrum Hout | Damwand, Tropisch loofhout Afrikaans, Azobe, bewerkt, duurzaam bosbeheer. | m² | 30 | 0.1926 | 0.0064
 | Centrum Hout | Damwand, Tropisch loofhout Afrikaans, Okan, bewerkt, duurzaam bosbeheer. | m² | 30 | 0.2059 | 0.0069
 | Centrum Hout | Damwand, Tropisch loofhout Zuid Amerikaans, Angelim vermelho, bewerkt, duurzaam bosbeheer. | m² | 30 | 1.1233 | 0.0374
 | Bouwen met Staal | Geprofileerd staal. Damwand, basiswand. | m² | 1000 | 3.1919 | 0.0032
 | Bouwen met Staal | Geprofileerd staal. Damwand 123.5. | m² | 1000 | 4.3558 | 0.0044
 | Bouwen met staal | Damwanden, Geprofileerd staal. Damwand 177. | m² | 1000 | 6.2428 | 0.0062
 | Profextru Productie | ProLock Delta damwand van gerecycled PVC. Functie: bescherming tegen kwelwater en piping. Toepassing in dijken, stuwen, aquaducten, peilscheidingen en bodemsanering. | m² | 60 | 1.0107 | 0.0168
 | Profextru Productie | ProLock Omega damwand van gerecycled PVC, Azobe gording. Functie: Oeverbescherming voor kanalen, rivieren, meren en jachthavens. | m² | 60 | 2.27 | 0.0378
 | Profextru Productie | ProLock Sigma damwand van gerecycled PVC, naaldhouten palen en Azobe gording. Functie: oeverbescherming voor vijvers en sloten. Toepassing: beschoeiing en lichte damwandconstructies. | m² | 60 | 1.7629 | 0.0294
Bron: Viewer NMD 25 januari 2025
Notes: De NMD omvat de MKI-waarden van damwanden van kunststof, hout en staal. Een 1op1-vergelijking van de MKI-waarden is niet mogelijk. De keuze van de damwand is sterk van de eisen en de toepassing. De NMD biedt nog meerdere productkaarten van damwanden: https://viewer.milieudatabase.nl/ (zoekwoord: damwanden).

## Slide 83: Dijkversterking
Wat is het duurzaamst?
Onderwerp | Vindplaats
Dijkversterking met stalen damwand | https://www.youtube.com/watch?v=cFUZsx8x89w
Dijkversterking met diepwanden | https://www.youtube.com/watch?v=IyKmb1WI5-0
Dijkversterking door vernageling | https://www.youtube.com/watch?v=vFsA9H_9eGs
Dijkversterking met palenwand | https://www.youtube.com/watch?v=HDUTMx_Wmn0
Dijkversterking met geotextiel | https://www.youtube.com/watch?v=8-oZrG-Bi_E
Dijkversterking met waterontspanner | https://www.youtube.com/watch?v=atJPOiLEkNA
Notes: Duurzaamheid mag geen inbreuk vormen op de technische vraag en eisen. Niettemin is het de bedoeling van deze vraag na te denken over het aspect van duurzaamheid aan de hand van de 8 ontwerpprincipes. Het gaat om een beredeneerd antwoord ter bewustwording van het aspect duurzaamheid bij een technisch vraagstuk. Een onderbouwing met een berekening is niet nodig.
PREVENTIE
1. Voorkom dat er iets gebouwd wordt. Dit is relevant bij zowel aanleg als bij vervanging van infrastructuur. Ga op zoek naar een materiaalloze of efficiëntere oplossing. Een voorbeeld is om in plaats van een wegverbreding te kiezen voor betere ov- of fietsverbindingen.
WAARDEBEHOUD
Benut de waarde in bestaande infrastructuur voor een volgende levenscyclus. Dit is vooral relevant bij aanpassing, vervanging of renovatie van infrastructuur. Dit kan bereikt worden met twee ontwerpprincipes.
2. Verleng de levensduur van bestaande objecten of componenten. Een voorbeeld; als bij een brug alleen het brugdek aan vervanging toe is, gebruik dan de fundering of het landhoofd opnieuw op dezelfde locatie.
3. Maak gebruik van dat wat er al is: materialen, grondstoffen en natuurlijke processen. Een voorbeeld van het gebruik van natuurlijke processen is de aanleg van de Zandmotor, waardoor de kust op natuurlijke wijze aangroeit en mogelijk minder zandsuppletie nodig is. Creëer zoveel mogelijk waarde voor de langere termijn met zo min mogelijk materiaal.
WAARDECREATIE
4. Ontwerp voor meerdere levenscycli. Bediengebouwen voor sluizen worden waarschijnlijk over 5 á 10 jaar overbodig door bediening op afstand. Ze kunnen zo ontworpen worden dat ze een nieuwe functie krijgen, zoals een woning, kantoor of horeca.
5. Ontwerp toekomstbestendig. Maak ontwerpen die aansluiten op verwachte ontwikkelingen, zoals een toekomstige wegverbreding of hogere waterstand.
6. Ontwerp voor optimaal beheer en onderhoud. Een voorbeeld is een eenvoudig onderhoudbaar ontwerp, zodat op beheer en onderhoud wordt bespaard.
7. Ontwerp voor duurzaam materiaalgebruik. Gebruik zoveel mogelijk materialen met een lage C02 emissie, voorkom het gebruik van toxische stoffen en materialen die schaars worden en denk na over het gebruik van hernieuwbare grondstoffen in plaats van primaire.
8. Ontwerp voor minimaal grondstof-en energiegebruik in de aanleg en gebruiksfase. Denk hierbij aan het onnodig transport van grond. Door bijvoorbeeld de fasering van het project aan te passen kan mogelijk een gesloten grondbalans worden bereikt.

## Slide 84: Circulaire maatregelen dijken en oeverbescherming
Bron: Circulaire objecten, Royal HaskongDHV - RWS
Notes: Bron: Circulaire objecten, https://puc.overheid.nl/rijkswaterstaat/doc/PUC_166614_31/

## Slide 85: Verduurzamen grondwerk
 | Voorkom en beperk gebruik | Verleng levensduur | Gebruik wat er is | Meerdere levenscycli | Toekomst-bestendig | Beheer en onderhoud | Duurzaam materiaal-gebruik | Beperk grondstof- en energiegebruik
Acquarius |  | • |  |  |  | • |  | 
Durofort |  |  | • |  |  |  |  | 
Forz |  |  | • |  |  |  |  | 
Geowall |  |  | • |  |  |  |  | 
Het Nieuwe Draaien |  |  |  |  |  |  |  | •
Notes: A- Aquarius: conditiemeting leidingen met sensoren. B- Durofort: rioolbuizen van 100% gerecycled PVC. C-Forz van de ATM: hergebruik van gereinigde grond. D-Geowall: bouwelementen van baggerspecie. E-Het Nieuwe Draaien: emissieloos materieel en transport. F-PRS-Neoloy: een driedimensionaal geocelsysteem waarmee de grond voor bijvoorbeeld dijkversterking wordt opgesloten in een honingraatstructuur en waardoor er minder grond voor de dijkversterking nodig is.

## Slide 86: Conditiemeting leidingen
Uitgelichte innovatie
Aquarius
Inwendige conditiemeting leidingen met behulp van sensoren.
Conditiemeting van o.a. wanddikte-degradatie, ligging, corrosie, uitloging, diameter en H2S-aantasting.
Toepasbaar voor pers- en transportleidingen met een diameter > DN150.
Bron: acquaint.nl
Notes: Acquarius voert inwendige conditiemetingen uit voor pers- en transportleidingen met een diameter > DN150. De intelligente robot is toepasbaar in (risicovolle) leidingwerken van beton, asbestcement, gietijzer, roestvrij staal en HPDE/PVC/GVK. Acquarius zorgt voor een volledige conditiemeting, o.a. wanddikte-degradatie, ligging, corrosie, uitloging, diameter en H2S-aantasting.
Afbeelding bevat link naar: https://www.acquaint.eu/nl/oplossingen/acquarius/

## Slide 87: Bouwproducten van gerecycled materiaal
Uitgelichte innovatie
Durofort
Tot nu toe recyclebare PVC-buizen bij Infra niet zo gangbaar als bij binnenriolering
100% gerecyclede PVC
Recyclebaar bij einde leven
Bron: pipelife.nl
Notes: Onze Durofort buitenriolering is de eerste buitenriolering die in zijn geheel gemaakt is van gebruikt PVC. Durofort is na gebruik ook zelf weer opnieuw te verwerken tot een volgend product van PVC. De Durofort buis is de éérste rioolbuis die voor 100% van gebruikt PVC is gemaakt. De Durofort buis won de RIONED Innovatieprijs 2021. De wijk De Vliert in ‘s-Hertogenbosch is inmiddels voorzien van het Durofort rioleringssysteem.
Afbeelding bevat link naar: https://www.pipelife.nl/infrastructuur/buitenriolering.html.

## Slide 88: Hergebruik gereinigde grond
Uitgelichte innovatie
Forz Sand, Forz Gravel en Forz Filler
ATM verwerkt verontreinigde grond en teerhoudend asfaltgranulaat (TAG)
Thermische reiniging of natte reiniging
Secundaire grondstoffen voor de infra- en betonindustrie.
Forz Sand. Bron: ATM.nl
Notes: Thermisch Gereinigde Grond (TGG) wordt gebruikt als alternatief voor ophoogzand in (grond)werken en is toegepast in enkele dijkprojecten, maar in het verleden met name in de onderbouw van (snel)wegen. Thermisch gereinigde grond is verontreinigde grond, al dan niet gemengd met een percentage teerhoudend asfaltgranulaat (TAG), dat door middel van verhitting gereinigd is. TAG is gebroken asfaltpuin dat vrijkomt bij de sloop van asfaltwegen. De verontreinigde grond wordt op circa 500 graden Celsius in een draaiende trommel gereinigd. Door deze thermische reiniging worden organische verontreinigingen, zoals minerale olie en benzeen, maar ook PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), kwik en cyanides uit de grond afgebroken en verwijderd. Alleen grond die verontreinigd is door organische verontreinigingen, kan thermisch gereinigd worden.
Qua civieltechnische structuur is TGG te vergelijken met zand of grof zand. TGG bevat vaak een beperkte hoeveelheid grindachtig materiaal en is donkergrijs/antraciet van kleur.
Er geldt een stortverbod voor grond, waardoor gekeken wordt naar reiniging van vervuilde grond. Door vervuilde grond thermisch te reinigen, wordt het hergebruik van materialen gestimuleerd en wordt de inzet van primaire grondstoffen beperkt. Dit past in ons beleidsdoel om bij te dragen aan de transitie tot een circulaire economie in Nederland. De toepassing van TGG valt onder de werking van het Bbk. Het Bbk is landelijke wetgeving die reguleert dat grond, baggerspecie en bouwstoffen nuttig kunnen worden (her)gebruikt zonder dat daardoor de (water)bodem en het grondwater vervuild raken. Het Bbk stelt daarom eisen aan de milieuhygiënische kwaliteit van de toepassing van grond, bagger en bouwstoffen.
Afbeelding bevat link naar: https://www.atm.nl/nl-nl/producten.

## Slide 89: Gebruik van afvalstromen
Uitgelichte innovatie
Geowall
Bouwstenen door het samenpersen van baggerspecie.
Toepassing o.a. in keermuren, rioolsleuven, wegenbouw; ook voor onder water.
Zo mogelijk wordt gebruik gemaakt van grond of baggerspecie van het project zelf. (gesloten grondbalans).
Baggerstenen bij spooruitbreiding rond Zwolle. Bron: Netics.nl
Notes: De waterkeringen worden lokaal gebouwd met ter plekke gewonnen baggerspecie. Door dit te mengen met natuurlijke bindmiddelen en daarna samen te persen, ontstaat een stevig muurelement. De GEOWALL® is zeker 25-50% goedkoper dan een houten beschoeiing. De levensduur van de GEOWALL® is naar schatting 50 jaar, terwijl het houten alternatief om de 20 à 30 jaar vervangen moet worden. Bijkomend voordeel is dat er door de lokale productie nauwelijks transport nodig is. De milieu-footprint van het product is dan ook beduidend lager dan die van beton, staal of hout. Bron: https://www.kvkinnovatietop100.nl/site/NETICS-GEOWALL-natuurlijke-waterkering-van-baggerspecie.
Afbeelding bevat link naar: https://www.netics.nl/bouwen-met-bagger/.

## Slide 90: Emissieloos materieel en transport
Uitgelichte innovatie
Het Nieuwe Draaien
Werken met elektrisch materieel en transport
  Van toenemende betekenis bij de gunning
Onderhoud en gebruik
  Bandenspanning, niet onnodig stationair draaien, juist materieel voor de klus, etc.
Bron: Natuur & Milieu
Notes: Mobiele machines zijn goed voor 8% van de CO2-uitstoot van het verkeer in Nederland, 12% van de NOx en 8% van de fijnstofuitstoot. Naast het klimaateffect, levert dit zowel binnenstedelijk als in het landelijk gebied geluids- en stankoverlast en gezondheidsproblemen op. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekent de maatschappelijke kosten van deze luchtvervuiling op ongeveer 1 miljard per jaar.
Tips voor het grondverzet: https://greendealhetnieuwedraaien.nl/wp-content/uploads/2017/04/Tips-machinisten-en-werkvoorbereiders-grondverzet.pdf
Afbeelding bevat link naar: https://files.m4.mailplus.nl/user70256/1208/N&M%20Mobiele%20werktuigen%20DEF.pdf.

## Slide 91: Transport en materieel
LCA rapportage voor categorie 3 data biedt milieuprofielen voor:
  Transport (weg, water, spoor, hydraulisch);
  Hijsen & heffen (hijskraan, telekraan)
  Bewerkingen (asfalt, beton),
  Verplaatsingen (graafmachine, bulldozer, …)
  Heien;
  Slopen.
Rapporten categorie 3 kaarten deel 5, H1000-8000 Processen, V24-01-2022. https://milieudatabase.nl/database/nationalemilieudatabase/

## Slide 92: Zwaartepuntanalyse wegtransport
Wegtransport per ton en per kilometer. Grootste impact wordt veroorzaakt in global warming en humane toxiciteit.
Notes: Bron: Rapporten categorie 3 kaarten deel 5, H1000-8000 Processen, V24-01-2022. https://milieudatabase.nl/database/nationalemilieudatabase/, figuur 3.
De EURO-klassen zijn gebaseerd op de EURO-norm waaraan het voertuig minimaal moet voldoen op het moment van productie. In de EURO-norm is vastgelegd wat de maximale uitstoot is van fijnstof, koolwaterstof, koolmonoxide en stikstofoxiden. De volgende EURO-klassen worden hier onderscheiden:
• EURO 4: voor auto’s geproduceerd na 1 januari 2005;
• EURO 5: voor auto’s geproduceerd na 1 september 2009.
• EURO 6 auto’s, geproduceerd na 1 september 2014.

## Slide 93: Zwaartepuntanalyse graafmachines
Inzet graafmachine per uur. Grootste impact wordt veroorzaakt in global warming en humane toxiciteit.
Notes: Bron: Rapporten categorie 3 kaarten deel 5, H1000-8000 Processen, V24-01-2022. https://milieudatabase.nl/database/nationalemilieudatabase/, figuur 1.

## Slide 94: Duurzame innovaties vanuit het oogpunt van LCA
Verbetering van de MKI ten opzichte van traditionele producten en processen, gespecificeerd naar fase van de levenscyclusanalyse | Fase A 1 - 3 Productiefase (1) | Fase A 4 - 5 Bouwfase (2) | Fase B 1 - 7 Gebruiksfase (3) | Fase C 1 - 4 Sloop- en verwerkings-fase | Fase D Milieulasten en -baten buiten de systeemgrens
Aquarius |  |  | • |  | 
Durofort | • |  |  |  | 
Forz | • |  |  |  | 
Geowall | • |  |  |  | 
Het Nieuwe Draaien |  | • |  |  | 
(1): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld andere samenstelling van het product, hergebruik, gebruik van gerecyclede
materialen, gebruik van reststromen, duurzamer productieproces, materialen met minder massa.
(2): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld de inzet van emissieloos transport en materieel
(3): verbetering MKI per functionele eenheid en per jaar door verlenging levensduur
Notes: A- Aquarius: conditiemeting leidingen met sensoren. B- Durofort: rioolbuizen van 100% gerecycled PVC. C-Forz van de ATM: hergebruik van gereinigde grond. D-Geowall: bouwelementen van baggerspecie. E-Het Nieuwe Draaien: emissieloos materieel en transport. F-PRS-Neoloy: een driedimensionaal geocelsysteem waarmee de grond voor bijvoorbeeld dijkversterking wordt opgesloten in een honingraatstructuur en waardoor er minder grond voor de dijkversterking nodig is.

## Slide 95: Milieuprestatie GWW Staal
Leervragen en opdrachten
Bibliotheek
  Studiemateriaal
  Nadere Info
Bron: Railpro-online

## Slide 96: Leervragen en opdrachten
Leervragen
Wat is de milieu-impact van staal?
Is het mogelijk staal te verduurzamen of duurzamer toe te passen?
Opdrachten
Bestudeer het Studiemateriaal en bij voorkeur ook de Nadere Info.
Rangschik de innovaties uit het deel Studiemateriaal naar fase van de levenscyclusanalyse. In welke fase wordt een vermindering van de MKI bereikt ten opzichte van vergelijkbare, traditionele producten of processen?
Bepaal – voor zover mogelijk – voor welke toepassing de verduurzaming / de innovatie geschikt is.

## Slide 97: Studiemateriaal
Onderwerp | Uitgever | Middel | Vindplaats
Circulairstaal | Circulairstaal | website | https://circulairstaal.nl/
RenoRail | Saferoad | website | https://www.saferoad.nl/renorail/

## Slide 98: Duurzame innovaties vanuit het oogpunt van LCA
Verbetering van de MKI ten opzichte van traditionele producten en processen, gespecificeerd naar fase van de levenscyclusanalyse | Fase A 1 - 3 Productiefase (1) | Fase A 4 - 5 Bouwfase (2) | Fase B 1 - 7 Gebruiksfase (3) | Fase C 1 - 4 Sloop- en verwerkings-fase | Fase D Milieulasten en -baten buiten de systeemgrens
Circulairstaal |  |  |  |  | 
RenoRail |  |  |  |  | 
(1): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld andere samenstelling van het product, hergebruik, gebruik van gerecyclede
materialen, gebruik van reststromen, duurzamer productieproces, materialen met minder massa.
(2): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld de inzet van emissieloos transport en materieel
(3): verbetering MKI per functionele eenheid en per jaar door verlenging levensduur
Notes: A- Circulair staal met terugkoopgarantie, hoge losmaakbaarheid milieuvriendelijk staalcoating. B- Hergebruik gedemonteerde geleiderail.

## Slide 99: Nadere Info
Onderwerp | Uitgever | Middel | Vindplaats
Staal - Hoe wordt dit gemaakt? | Tata Staal | video | https://www.youtube.com/watch?v=n6Cia30FQW0
Mensen van staal | Tata Staal | video | https://www.youtube.com/watch?v=miXaam1S5z4
Fossil free steel production: This is HYBRIT | Vattenfall | video | https://www.youtube.com/watch?v=zk5-8DM0OvA&t=45s
Bouwen met Staal: Thema Duurzaam | Bouwen met Staal | website | https://www.bouwenmetstaal.nl/themas/duurzaam/
Stof in IJmond bevat veel PAK en metalen | RIVM | Nieuwsbericht | https://www.rivm.nl/nieuws/stof-in-ijmond-bevat-veel-pak-en-metalen

## Slide 100: Milieuprestatie GWW
Staal

## Slide 101: Productie staal
Bron: duurzaaminstaal.nl
Notes: Er zijn grofweg twee manieren ofwel 'routes' om staal te produceren.
In het Blast Furnace Proces (BF) – ook bekend als oxystaalproces – wordt het staal vervaardigd uit ijzererts met kolen. Afhankelijk van de fabriek, wordt 20–30% schroot toegevoegd, voornamelijk om de temperatuur te reguleren. Tijdens het oxystaalproces komen slak en hoogovengas vrij. Het slak wordt gebruikt voor onder meer wegverharding en ballast in de weg- en waterbouw. Het gas wordt ingezet bij de opwekking van elektriciteit.
In het Electric Arc Furnace Proces (EAF) – het elektrostaalproces – wordt 100% schroot gebruikt: het direct omsmelten van staal zónder inzet van primaire grondstoffen. Alleen zuurstof en kalk worden toegevoegd om eventuele verontreinigingen te binden. Ook gebruikt verzinkt staal is te verwerken in de elektro-oven. Hierbij wordt het zink teruggewonnen en gebruikt bij de productie van nieuw zink.
Bron: https://www.duurzaaminstaal.nl/p/406/productieroutes_voor_staal.html

## Slide 102: Milieuaspecten staal
Robuust materiaal en relatief lichter materiaal dat hoge belastingen aan kan; daardoor zeer geschikt voor hoogbouw.
Hoge levensduur
Hoge mate van recyclebaarheid
De losmaakbaarheid van staal (demontabel en remontabel) maakt hoogwaardig hergebruik mogelijk.
Hoge CO2-uitstoot bij productie
  In 2019 was de productie van staal verantwoordelijk voor 7 tot 9 % van de mondiale koolstofdioxide uitstoot.
  Uitstoot Tata Steel 12 miljoen ton CO2 jaarlijks.
Aanzienlijke toxicologische effecten op mens en natuur (Polycyclische Aromatische Koolstoffen (PAK’s) en zware metalen zoals lood
Vermesting en verzuring
Notes: https://www.rivm.nl/nieuws/stof-in-ijmond-bevat-veel-pak-en-metalen

## Slide 103: Verduurzamen staalproductie
Elektrificatie productieproces.
Afvangen CO2: Carbon Capture and Storage (CCS)
Verduurzamen van het productieproces:
  Restwarmte en warmtepomp.
  Gebruik circulaire en groene grondstoffen.
  Hoger percentage schroot
  Productieproces op basis van groene waterstof.
Bron: YouTube, Vernieuwde hoogoven ArcelorMittal, AVS Oost-Vlaamse Televisie
Notes: Afbeelding bevat een link naar: https://www.youtube.com/watch?v=HqQ5RBM_CO4

## Slide 104: Kansen voor verduurzaming: hergebruik en recycling spoorstaven
Bijvoorbeeld:
als spoorstaaf
als kookpan
als kolom in een gebouw
Bron: Combekk
Foto: Jan Mens
Bron: Voestalpine Railpro
Notes: https://www.voestalpine.com/track-solutions-netherlands/nl/nieuws/hergebruik_van_spoorstaven/
COMBEKK is in 2016 beroemd geworden door de introductie van de “Original Dutch Oven”. Het bedrijf introduceerde tevens de allereerste Dutch Oven gemaakt van 100% gerecycled materiaal. Zo werden oud-Nederlandse rails en gevangenisstaal gebruikt voor de productie. https://www.combekk.com/blog/combekk-so-far#article

## Slide 105: Kansen door onderzoek: MKI spoorstaaf 54E1
Bron: Ketenanalyse van spoorstaven, SGS search
Notes: Spoorstaven worden in verschillende projectlengtes aangelegd en vervangen. Dat heeft consequenties voor productie en aanlegwijze. Om te kunnen vaststellen of dit verschil ook effect heeft op de MKI en CO₂-emissies zijn drie scenario’s uitgesplitst. 1-Vervangen van spoorstaaf met een levensduur van 42 jaar in project van 1000m 2- Vervangen van spoorstaaf met een levensduur van 42 jaar in project van 100m. 3-Plaatsen van een passtuk (6-9m) met een levensduur van 10 jaar.
Het uitgangspunt voor de spoorstaaf is type 54E1, welke type het meest wordt toegepast. Bij een UICbaanvakklasse 1, 2 en 3, is de levensduur van een voegloze spoorstaaf 42 jaar. Deze baanvakklassen dekken het gros van het Nederlandse spoor. De vastgestelde levensduur van 42 jaar is ook voor genoemde baanvakklassen een gemiddelde. Spoorstaven in bochten zullen bijvoorbeeld veel sneller slijten, en zijn binnen 5-10 jaar aan vervanging toe, terwijl rechte stukken wel 60-100 jaar mee kunnen.
Een passtuk wordt geplaatst om een defect te verhelpen en zal tegelijkertijd met het omliggende spoor worden vervangen zodra dat aan vervangen toe is. Defecten kunnen door allerlei redenen ontstaan, en kunnen dus in principe ook voorkomen bij nieuwe spoorstaven. Echter dat is wel onwaarschijnlijk. Defecten die niet te verhelpen zijn door slijpen zullen pas later gedurende de levensduur van een spoorstaaf optreden. Volgens een schatting van een expert bij ProRail zullen de passtukken geplaatst worden bij spoorstaven met gemiddeld nog een kwart van hun levensduur resterend. Het uitgangspunt voor de levensduur van passtukken is daarom een kwart van reguliere spoorstaven: 10 jaar (naar beneden afgerond).
Het uitgangspunt voor het scenario van 1000m spoorstaaf is dat deze in lengtes van 2 maal 360m en één van 280m geleverd worden. Voor deze lengtes worden 3 spoorstaven van 120m aan elkaar gelast, en één exemplaar wordt ingekort. Totaal 6 lassen en één zaagsnede. Voor spoorstaven met projectlengte van 100m is het uitgangspunt dat deze bij een spoorovergang geleverd worden per vrachtwagen, om vervolgens m.b.v. een krol een kleine afstand naar juiste plek gereden worden. Per vrachtwagen kan men spoorstaaf lengtes tot 36 meter transporteren. Echter bij die lengte is speciaal vervoer nodig. Tot 24 meter spoorstaven kan men met reguliere vrachtwagens rijden. In dit scenario gaan we uit van 5 maal 20m spoorstaven, waarvoor 5 zaagsnedes nodig zijn. Voor het scenario voor het passtuk van 6 meter is simpelweg één zaagsnede nodig. Het passtuk wordt in het scenario per trein geleverd. Dit verklaart waarom de MKI 100 meter spoorstaaf niet evenredig is met 1000 meter spoorstaaf.
In de onderzochte achtergrondprocessen zijn te minste de volgende ingrepen meegenomen in de analyse: • Emissies naar de lucht bij het gebruik van thermische energie van CO2, CO, NOx (NO en NO2), SO2, CxHy en fijnstof (PM10 deeltjes < 10µm); • Emissies naar water van CZV, BZV, P-totaal, N-totaal en vaste stof (PM10: deeltjes < 10µm); •Emissies naar bodem van PAK en zware metalen
Nadere info: https://www.prorail.nl/siteassets/homepage/toekomst/duurzaamheid/ketenanalyse-spoorstaven-2021.pdf

## Slide 106: Kansen voor verduurzaming: duurzame dwarsliggers
ProRail vervangt jaarlijks ca. 200.000 dwarsliggers.
Gangbare dwarsliggers zijn van portandcement met hoog CO₂-gehalte
RIVM onderzoek naar alternatieven:
  Hout behandeld met koper
  Onbehandeld hout
  Gerecycled plastic met staal versterkt
  Nieuw plastic met staal versterkt
  Nieuw plastic met glasvezel versterkt
  Beton met zwavel i.p.v. beton
Conclusie: dwarsliggers van gerecycled plastic met staal en van zwavelbeton meest duurzaam
Bron: SpoorPro
Notes: Analyse duurzaamheid en veiligheid van dwarsligger alternatieven in het spoor Toepassen van een nieuwe methode voor materiaalkringlopen ProRail vervangt elk jaar 200.000 zogeheten dwarsliggers op het spoor. In de vorige eeuw zijn hiervoor houten bielzen gebruikt die met zogeheten creosoten zijn bewerkt om verwering te voorkomen. Creosoten bevatten Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). De laatste jaren worden dwarsliggers van beton gemaakt, maar bij de productie daarvan komt meer CO2 vrij dan bij houten dwarsliggers. Om de CO2-uitstoot en het gebruik van schadelijke stoffen te minimaliseren zoekt ProRail naar mogelijkheden om andere dwarsliggers te gebruiken. Daartoe heeft het RIVM zes verschillende typen dwarsliggers vergeleken met betonnen exemplaren (100 procent Portland cement). Het gaat om dwarsliggers van met koper behandeld hout, onbehandeld hout, gerecycled plastic dat met staal is versterkt, nieuw plastic dat met staal is versterkt, (nieuw) plastic dat met glasvezel is versterkt (composiet) en beton op basis van zwavel (in plaats van cement). Bij de vergelijking is gekeken naar zaken die belangrijk zijn voor duurzaamheid en voor de veiligheid van stoffen voor het milieu. De dwarsliggers van gerecycled plastic en van zwavelbeton zijn het meest duurzaam ten opzichte van betonnen dwarsliggers (Portland cement). De andere type dwarsliggers zijn alleen op sommige punten gunstiger. Op basis van de beschikbare gegevens lijken de verschillende typen ongeveer even veilig voor het milieu. Bij de beoordeling van de duurzaamheid is gekeken in hoeverre er broeikasgassen vrijkomen. Ook is gekeken hoeveel land nodig is om het benodigde materiaal te winnen. Voor met koper behandelde houten dwarsliggers is het landgebruik groter dan voor de andere typen dwarsliggers, dit is belangrijk vanwege het effect op biodiversiteit, ook al komen er iets minder broeikasgassen vrij. Bij de veiligheid gaat het erom of er verontreinigende stoffen in de dwarsliggers zitten en in welke mate zij eruit vrijkomen. Vrijgekomen stoffen kunnen namelijk tijdens het gebruik van de dwarsliggers in bodem en grondwater terechtkomen. Voor alle typen dwarsliggers bestaat er regelgeving om te zorgen dat het gebruik veilig is. Voor dit onderzoek waren niet alle gegevens beschikbaar. Kennis over de aanwezigheid van eventueel schadelijke stoffen is belangrijk om materialen voor de dwarsliggers veilig te kunnen hergebruiken.
Bron: https://www.spoorpro.nl/spoorbouw/2020/09/08/dwarsliggers-hergebruikt-plastic-en-zwavelbeton-meest-duurzaam/

## Slide 107: Kansen voor verduurzaming: geluidschermen
8e plek ProRail CO₂-dominantie lijst 2021.
Aan geluidschermen worden eisen gesteld aan de absorptie en isolatie van geluid en aan de constructieve veiligheid (stuwdruk van wind en trein).
Duurzame geluidschermen, zoals
  Circulair geluidscherm
  Geluidscherm met olifantsgras
  Geluidscherm met beplanting
  Geluidscherm met kokos
  Geluidscherm met zonnepanelen
  Geluidscherm met …….
Bron: Spoorlab.nl
Bron: Hollandscherm
Notes: Geluidschermen hebben een relatief groot aandeel in de materiaalstromen van ProRail. Met een geschatte omvang van ruim 7kton CO₂ op jaarbasis staan ze op plek 5 van meest CO₂ intensieve producten binnen. De komende jaren gaan er bovendien meer kilometers geluidsscherm geplaatst worden dan gemiddeld waardoor dit aandeel nog zal stijgen. ProRail zoekt innovatieve concepten om een systeemsprong (ten opzichte van de huidige standaard geluidsschermen) te maken in het reduceren van de milieu-impact van geluidsschermen met behoud van de benodigde akoestische en constructieve eigenschappen. Onder milieu-impact verstaan we met name CO₂ voetafdruk en circulariteit (welke tot uiting komen in de Milieukostenindicator score).
Oplossingen moeten in ieder geval voldoen aan de volgende functionele eisen:
Het geluidsscherm absorbeert en isoleert geluid (Conform Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 (publicatiedatum 01-01-2020) - bijlage IV - paragraaf 5.3.7. Deze bijlage van het reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 is te vinden op https://wetten.overheid.nl/BWBR0031722/2021-04-01#BijlageIV)
Weerstaat de belasting van wind- en trein-stuwdruk (constructieve veiligheid)
Presteert over de gehele levensduur beter op gebied van CO₂ en circulariteit (MKI) dan de huidige bekende geluidschermtypes met ambitie CO₂ neutraal en 100% circulair.
Bron: https://spoorlab.nl/nl/prorail/duurzame-geluidsschermen/brief
Circulair geluidscherm: https://www.baminfra.nl/nieuws/slim-hergebruik-materialen-geluidsschermen-bij-de-eftelingweg
Geluidscherm met olifantsgras: https://strukton.com/nl/our-stories/news/2017/04/treinreizen-is-groen-het-geluidsscherm-nu-ook
Geluidscherm met beplanting: https://www.greenwall.nl/projects/greenwall-langs-station-kampen
Geluidscherm met kokos: https://www.hollandscherm.nl/nl/projecten/detail/geluidsscherm-teylingen
Geluidscherm met zonnepanelen: https://www.heijmans.nl/nl/producten-diensten/infra/systemen-techniek/solar-noise-barriers-sonob/

## Slide 108: Staal
 | Voorkom en beperk gebruik | Verleng levensduur | Gebruik wat er is | Meerdere levenscycli | Toekomst-bestendig | Beheer en onderhoud | Duurzaam materiaal-gebruik | Beperk grondstof- en energiegebruik
Circulairstaal |  |  |  | • |  |  | • | 
RenoRail |  | • |  | • |  |  | • | 
Notes: A- Circulair staal met terugkoopgarantie, hoge losmaakbaarheid milieuvriendelijk staalcoating. B- Hergebruik gedemonteerde geleiderail.

## Slide 109: Hergebruik en recycling
Uitgelichte Innovatie
Circulairstaal
Ontwerpen van staalconstructies gericht op hoogwaardig hergebruik.
Geen lasverbindingen maar demontabele connectoren. Hoge losmaakbaarheid bevordert hergebruik.
Terugkoopgarantie en leaseconstructies.
Bron: Circulairstaal.nl.
Notes: Circulairstaal B.V. komt voort uit Brink Staalbouw, één van de grotere Nederlandse staalbouwers. Circulairstaal maakt en ontwerpstaalconstructies die demontabel zijn vanuit de gedachte om staal hoogwaardig her te gebruiken. Het betekent ook dat tijdens de ontwerpfase al wordt nagedacht over de demontagefase. Naast het ontwerpen, monteren en demonteren van de constructies biedt Circulairstaal ook een terugkoopgarantie en leaseconstructies aan.
De afbeelding bevat een link naar: https://circulairstaal.nl/

## Slide 110: Geleiderail
Uitgelichte innovatie
RenoRail
Delen van een geleiderail worden gedemonteerd.
Geleiderail wordt ontzinkt en opnieuw verzinkt .
Daarna teruggeplaatst voor een beoogde tweede levensfase van 20 jaar.
Bron: saferoad.nl.
Notes: De Green Deal Duurzame geleiderail is opgezet, waarbij het ontzinken en opnieuw verzinken wordt toegepast op geleiderails (vangrails). Op dit moment worden oude geleiderails verschroot en gerecycled, waarbij het staal wordt ingezet in nieuwe staalproducten. Elk jaar wordt er ongeveer 350 kilometer (circa 12.000 ton) geleiderail vervangen, afkomstig van Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Daarvan is een groot deel geschikt voor hergebruik. Door het renoveren van geleiderails na de gebruiksduur van doorgaans 20 jaar kunnen de geleiderails een tweede levensfase krijgen en nogmaals 20 jaar worden gebruikt. CE Delft voerde levenscyclusanalyse (LCA) uit van zowel de standaard geleiderails als de gerenoveerde geleiderails. In deze memo worden de resultaten van de twee geleiderails gegeven (de basisprofielen met milieuresultaten) en worden de resultaten vergeleken. De LCA-studie werd uitgevoerd volgens de SBK Bepalingsmethode (NEN 15084), is gereviewd en de resultaten worden opgenomen in Dubocalc en de SBK Nationale Milieudatabase. Hoofdconclusies: de gerenoveerde geleiderail heeft een lagere milieuscore dan de standaard geleiderail voor alle zeventien berekende milieueffecten en –indicatoren. Voor vijf milieueffecten/-indicatoren, waaronder klimaatimpact is het verschil aanzienlijk. De klimaatimpact (carbon footprint) van de gerenoveerde geleiderail is vijf keer lager dan de impact van de standaard geleiderail. Voor een aantal milieueffecten/-indicatoren is het verschil klein. De afbeelding bevat een link naar: https://www.saferoad.nl/renorail/
Nadere info: https://ce.nl/wp-content/uploads/2021/03/CE_Delft_2B95_LCA_resultaten_geleiderails_MBij_2017.pdf.
Dit document geeft een LCA vergelijking tussen een standaard geleiderail en een gerenoveerde geleiderail. NB: de data zijn niet actueel, ze zijn gedateerd op een oude versie van de Bepalingsmethode.

## Slide 111: Duurzame innovaties vanuit het oogpunt van LCA
Verbetering van de MKI ten opzichte van traditionele producten en processen, gespecificeerd naar fase van de levenscyclusanalyse | Fase A 1 - 3 Productiefase (1) | Fase A 4 - 5 Bouwfase (2) | Fase B 1 - 7 Gebruiksfase (3) | Fase C 1 - 4 Sloop- en verwerkings-fase | Fase D Milieulasten en -baten buiten de systeemgrens
Circulairstaal | • |  |  | • | •
RenoRail | • |  | • |  | •
(1): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld andere samenstelling van het product, hergebruik, gebruik van gerecyclede
materialen, gebruik van reststromen, duurzamer productieproces, materialen met minder massa.
(2): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld de inzet van emissieloos transport en materieel
(3): verbetering MKI per functionele eenheid en per jaar door verlenging levensduur
Notes: A- Circulair staal met terugkoopgarantie, hoge losmaakbaarheid milieuvriendelijk staalcoating. B- Hergebruik gedemonteerde geleiderail.

## Slide 112: Milieuprestatie GWW Duurzame GWW-producten: wegenbouw en kunstwerken
Leervragen en opdrachten
Bibliotheek
  Studiemateriaal
  Nadere info
Foto: ACT

## Slide 113: Studiemateriaal
Onderwerp | Uitgever | Middel | Vindplaats
BoLT bridges | GWW Totaal | Nieuwsbericht | https://www.gwwtotaal.nl/2021/04/28/circulair-viaduct-volledig-van-hout/
Circulair viaduct Kampen | RWS | Website + video | https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzame-leefomgeving/circulaire-economie/circulaire-viaducten/bouw-circulair-viaduct-bij-kampen
Hergebruik betonnen liggers viaduct | Ballast Nedam | Website | https://www.ballast-nedam.nl/verhalen/2021/deze-oude-liggers-uit-1980-kunnen-nu-geschiedenis-gaan-schrijven
SUREbridge | FiberCore Europe | Website + video | https://www.fibercore-europe.com/toepassingen/renovatie-van-betonnen-bruggen/; https://www.youtube.com/watch?v=7r4wr1XilXU&t=218s

## Slide 114: Leervragen en opdrachten
Leervragen
Hoe is de wegenbouwsector aan het verduurzamen? Wat is de stand van zaken?
Welke mogelijkheden zijn er om de wegenbouw en de kunstwerken te verduurzamen?
Opdrachten
Bestudeer het studiemateriaal.
Rangschik de innovaties uit het deel Studiemateriaal naar fase van de levenscyclusanalyse. In welke fase wordt een vermindering van de MKI bereikt ten opzichte van vergelijkbare, traditionele producten of processen?

## Slide 115: Duurzame innovaties vanuit het oogpunt van LCA
Verbetering van de MKI ten opzichte van traditionele producten en processen, gespecificeerd naar fase van de levenscyclusanalyse | Fase A 1 - 3 Productiefase (1) | Fase A 4 - 5 Bouwfase (2) | Fase B 1 - 7 Gebruiksfase (3) | Fase C 1 - 4 Sloop- en verwerkings-fase | Fase D Milieulasten en -baten buiten de systeemgrens
BoLT Bridges |  |  |  |  | 
Circulair viaduct |  |  |  |  | 
SBIR-project hergebruik liggers |  |  |  |  | 
SUREbridge |  |  |  |  | 
(1): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld andere samenstelling van het product, hergebruik, gebruik van gerecyclede
materialen, gebruik van reststromen, duurzamer productieproces, materialen met minder massa.
(2): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld de inzet van emissieloos transport en materieel
(3): verbetering MKI per functionele eenheid en per jaar door verlenging levensduur
Notes: A- Basilisk biedt zelfherstellend beton. B- Betonballon: Beton om een ballon gegoten. C- Bio Bound: betonproducten met olifantsgras .D- Reduton: grastegels met cementloos en gerecycled beton. E-SBIR-project betonliggers: hergebruik betonnen liggers. F- SmartCrusher: terugwinning van de bestanddelen van beton. G- SQAPE- Cementloos beton.

## Slide 116: Nadere info
Onderwerp | Uitgever | Onderwerp | Vindplaats
Circulaire objecten | RoyalHaskoningDHV-RWS | publicatie | https://puc.overheid.nl/rijkswaterstaat/doc/PUC_166614_31/

## Slide 117: Milieuprestatie GWW
Duurzame GWW-producten:
wegenbouw en kunstwerken

## Slide 118: Duurzame wegenbouw en kunstwerken, ambities
Ambitie ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:
in 2030 klimaatneutraal en circulair door
100% CO₂-reductie;
hoogwaardig hergebruik materialen;
halvering van het gebruik van primaire grondstoffen.
Ambitie van toepassing op het werk van Rijkswaterstaat en ProRail
Bron: Min. Van I&W
Notes: Om de uitstoot van CO₂ terug te dringen, heeft het ministerie van I&W de ambitie uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en circulair te werken. Dit betekent 100% CO₂-reductie, hoogwaardig hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. De uitvoeringsorganisaties van het min van I&W, Rijkswaterstaat en ProRail richten zich op het verminderen van onze eigen CO₂-uitstoot en op onze invloed als opdrachtgever van infraprojecten.
Bron: https://open.overheid.nl/repository/ronl-9a139fb8-3bbb-4710-91a0-ecd523266bae/1/pdf/bijlage-1-strategie-naar-klimaatneutrale-en-circulaire-rijksinfraprojecten.pdf

## Slide 119: Duurzame wegenbouw en kunstwerken, reikwijdte
Wegenbouw
  Asfaltinnovaties
  Hergebruik wegmeubilair en installaties
  Biobased wegmeubilair en installaties
  Duurzame geluidschermen
Kunstwerken
  Betoninnovaties
  Verlengde levensduur kunstwerken
  Hergebruik bruggen
  Circulair viaduct
  Kunstwerken van biobased materiaal
Bron: Rijkswaterstaat
Notes: Voor asfaltinnovaties en betoninnovaties zie module B.

## Slide 120: Duurzame strategie bruggen, viaducten en tunnels
Waardebehoud:
Verleng de levensduur door tijdige inspectie en goed onderhoud (onderhoud van voegen en waterafvoersystemen).
Hergebruik en recycling (zo hoogwaardig mogelijk) bestaande onderdelen en materialen (lampen, kabels, meubilair, etc.).
Waardecreatie:
Modulair en demontabel ontwerp; hergebruik van delen of het geheel.
Duurzaam materiaalgebruik (langere uithardingstijd beton, cementloos, biobased)
Bron: Rijkswaterstaat.nl

## Slide 121: Sluisdeuren
Rijkswaterstaat vervangt komende 20 jaar een derde van al zijn sluizen.
MultiWaterWerk is onderzoek naar standaardisatie van de vervangingsopgave
Vergelijking MKI-waarden sluisdeuren
  Hout
  Staal
  Vezelversterkt kunststof
  Hybride
Bron: RWS-rapport MultiWaterwerk, Standaardisatie sluisdeuren
Notes: Vergelijkend onderzoek naar houten, stalen, vezelversterkt kunststof en een hybride versie
Meer info: https://www.magazinesrijkswaterstaat.nl/zakelijkeninnovatie/2020/04/sluisdeuren-homogeen-en-duurzaam-vervangen
https://www.royalhaskoningdhv.com/nederland/-/media/royalhaskoningdhvcorporate/files/eindrapport-versie-30-excl-bijlagen.pdf?la=nl-nl

## Slide 122: Circulariteit in uitvoering
YouTube: De weg van de toekomst | Doen Ze Dat Zo? | Het Klokhuis

## Slide 123: Circulaire maatregelen wegen
Bron: Circulaire objecten, Royal HaskoningDHV - RWS
Notes: Bron: Circulaire objecten, https://puc.overheid.nl/rijkswaterstaat/doc/PUC_166614_31/
IBC-bouwstoffen zijn niet-vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast met isolatie-, beheers- en controle- (IBC) maatregelen, omdat het toepassen zonder deze maatregelen anders leidt tot teveel emissies naar het milieu. Het overgrote deel van IBC-bouwstoffen conform Besluit bodemkwaliteit is AEC-bodemas, die veelal in projecten van Rijkswaterstaat (onder rijkswegen) wordt toegepast. (AEC = afval energie centrale, de nieuwe naam in plaats van AVI, afval verbrandingsinstallatie).

## Slide 124: Circulaire maatregelen bruggen en viaducten
Bron: Circulaire objecten, Royal HaskoningDHV - RWS
Notes: Bron: Circulaire objecten, https://puc.overheid.nl/rijkswaterstaat/doc/PUC_166614_31/

## Slide 125: Circulaire maatregelen tunnelrenovaties
Bron: Circulaire objecten, Royal HaskoningDHV - RWS
Notes: Bron: Circulaire objecten, https://puc.overheid.nl/rijkswaterstaat/doc/PUC_166614_31/

## Slide 126: Bruggenbanken
NationaleBruggenbank.nl, gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam en RWS
Bruggenbank.nl; Machinefabriek Rusthoven, de Koninklijke Oosterhof Holman en Royal HaskoningDHV
Bron: nationalebruggenbank.nl
TE KOOP
Notes: Als grote opdrachtgevers van infraprojecten hebben gemeente Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat de krachten gebundeld om samen met de Bruggenstichting een onafhankelijke bruggenbank op te zetten, om hergebruik van bruggen voor alle overheden laagdrempelig en toegankelijk te maken. Hoogwaardig hergebruik van bruggen die nog in goede staat verkeren past naadloos bij de ambitie van de overheid om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken.
Bruggen worden vervangen als ze in hun huidige gebruik disfunctioneel zijn of dreigen te geworden. Dat zegt niets over hun toepasbaarheid in een andere context. Een overbelaste brug in een hoofdwegennet kan nog prima dienst doen in het onderliggend wegennet. Een te korte brug over een verbreed kanaal overspant eenvoudig een smallere watergang. En een te lichte verkeersbrug doet prima dienst als brug voor fietsers en voetgangers. Bruggen worden op maat gemaakt. De omgeving dicteert de kenmerken van de brug. Bij hergebruik gaat dat precies andersom. De brug dicteert de inpassing in de omgeving.
https://www.nationalebruggenbank.nl/wp-content/uploads/2021/03/20607-RWS-AMROR-handleiding-bruggen-16PS.pdf

## Slide 127: Brug van biobased composiet Ritsumasyl
Brugdek van biobased composiet
80% natuurlijke materialen
Materiaalbesparing fundering en onderbouw door lichte gewicht brugdek
MKI hoog door beperkte mogelijkheden hergebruik tot nu toe
Bron: drive.frl
Notes: In het dorp Ritsumasyl, ten westen van Leeuwarden, wordt een fietsbrug met een biocomposiet rijdek gerealiseerd.
Om concreet invulling te geven aan vragen uit eerdere werksessies en kennisbehoefte is DRIVE gevraagd om een variantenstudie uit te voeren waarin 5 verschillende brugdekvarianten qua materialisering worden vergeleken op milieu-impact/ circulariteit en kosten. De volgende 5 materialen zijn beschouwd: - vlasvezelcomposiet (huidige ontwerp); - glasvezelcomposiet; - beton; - staal; - hout.
Bron: Duurzaamheidsscan biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl, https://www.drive.frl/wp-content/uploads/2020/02/LW281-2-20-000.457-rapd-Duurzaamheidsscan-biocomposiet-fietsbrug-Ritsumasyl-14-01-20.pdf

## Slide 128: Variantenstudie fietsbrug Ritsumasyl
Studie 5 brugdekvarianten fietsbrug over het Van Harinxmakanaal, vergeleken op milieu-impact/ circulariteit en kosten. Varianten:
  vlasvezelcomposiet;
  glasvezelcomposiet;
  beton;
  staal;
  hout.
Sweco/Witteveen+Bos, definitief d.d. 14 januari 2020, Duurzaamheidsscan biocomposiet fietsbrug.
Bron: drive.frl
Notes: Voor de fietsbrug is variantenstudie gemaakt. Conclusies rapport m.b.t. MKI. De glasvezelcomposiet heeft de hoogste MKI score heeft van alle brugdekvarianten. De vlasvezelcomposiet variant komt als een na hoogste uit de berekening. In beide gevallen heeft de einde levensduur fase de grootste impact, terwijl dit bij de andere varianten een veel kleinere impact heeft. De voornaamste reden hiervan is dat er volgens de NMD geen hergebruik mogelijk is bij glasvezelcomposiet en vlasvezelcomposiet, maar wel bij de overige materialen. Echter, op dit moment wordt al wel glasvezelcomposiet hergebruikt, maar hierbij verliest het materialen veel van zijn waarde. Bijvoorbeeld, het proces van pyrolyse waarbij van korte vezels, gas en olie kan worden gemaakt. Voor vlasvezelcomposiet is het evident dat er kansen voor hoogwaardigere end of life toepassingen ontstaan indien deze 100% biobased kan worden gefabriceerd. Daarnaast is het opvallend dat beton en staal een relatief lage MKI score hebben, terwijl deze varianten bij CO2-uistoot minder goed scoren. De fase einde levensduur is voornamelijk verantwoordelijk voor de lagere MKI score. Dit komt doordat beton en staal materialen in hoge mate kunnen worden hergebruikt. Voorts is het van belang om te melden dat bij alle varianten de onderbouw gelijk is gehouden. Bij beton is echter de noodzaak van een zwaardere onderbouw waarschijnlijk. Hiermee is de gepresenteerde MKI score iets te optimistisch.
Bron: https://www.drive.frl/wp-content/uploads/2020/02/LW281-2-20-000.457-rapd-Duurzaamheidsscan-biocomposiet-fietsbrug-Ritsumasyl-14-01-20.pdf

## Slide 129: Brug van cementloos beton
Bindmiddel van geopolymeren i.p.v. cement
Veelal toegepast als berm- en wegverharding; nu ook voor constructieve delen
Draagt sterk bij aan CO₂-reductie
Bron: Infrasite.nl
Notes: In de Nieuwe N69 is een fietsbrug geplaatst van voorgespannen geopolymeerbeton. Deze cementloze brug is gemaakt van hergebruikte grondstoffen en draagt bij aan het duurzame karakter van het totale project. De fietsbrug wordt door de betrokkenen als een belangrijke doorbraak gezien in het verduurzamen van betonconstructies. Het object kenmerkt zich door een fors lagere CO2-voetafdruk dan bij soortgelijke bruggen van traditioneel beton. Dat komt enerzijds door het hergebruik van materialen en anderzijds omdat er geen cement hoeft te worden geproduceerd. En dan is het ook nog eens voor het eerst dat er een dergelijke brug van voorgespannen geopolymeer wordt geplaatst.
https://www.infrasite.nl/wegen/2021/07/15/fietsbrug-van-cementloos-beton-over-n69-geplaatst/

## Slide 130: Duurzame innovaties, vanuit het oogpunt van strategie
 | Voorkom en beperk gebruik | Verleng levensduur | Gebruik wat er is | Meerdere levenscycli | Toekomst-bestendig | Beheer en onderhoud | Duurzaam materiaal-gebruik | Beperk grondstof- en energiegebruik
BoLT Bridges | • |  |  |  |  |  | • | 
Circulair viaduct |  |  |  | • |  |  |  | 
SBIR-project betonliggers |  |  |  | • |  |  |  | 
SUREBridge |  | • |  |  |  |  |  | 
Notes: A- Basilisk biedt zelfherstellend beton. B- Betonballon: Beton om een ballon gegoten. C- Bio Bound: betonproducten met olifantsgras .D- Reduton: grastegels met cementloos en gerecycled beton. E-SBIR-project betonliggers: hergebruik betonnen liggers. F- SmartCrusher: terugwinning van de bestanddelen van beton. G- SQAPE- Cementloos beton.

## Slide 131: Bruggen van hout
Uitgelichte innovatie
BoLT bridges
BoLT, Bridges of Laminated Timber
Volledig houten bovenbouw
Voor nieuwe bruggen en bij renovatie bestaande dekbruggen.
Gewichtsbesparing t.o.v. beton maakt materiaalbesparing van de fundering mogelijk.
Bron: Heijmans
Notes: Het ontwerp van het consortium Heijmans, Arup en Schaffitzel heet ‘Bridges of Laminated Timber’, afgekort: BoLT. Ontwerp is gemaakt in het kader van de innovatiecompetitie SBIR ('Small Business Innovation Research’). BoLT heeft een volledig houten bovenbouw. Door slim te ontwerpen, het hout volledig te beschermen tegen water en rekening te houden met overige toekomstige regels van de Eurocode voor Houten Bruggen, is een theoretische levensduur van honderd jaar zeker haalbaar. De BoLT bovenbouw-oplossing bestaat voor 75 procent van het gewicht uit hernieuwbaar materiaal. Door het toepassing van dit vele hout is de bovenbouw honderd procent CO2-neutraal. Het concept is bruikbaar voor dekrenovatie van bestaande viaducten, met behoud van de onderbouw en fundering. Dit omdat de houten bovenbouw half zo zwaar is als een betonnen bovenbouw. Daarnaast is het toepasbaar bij de volledige nieuwbouw van viaducten.

## Slide 132: Demontabel viaduct
Uitgelichte innovatie
Circulair viaduct
Bouw en demontage van betonnen viaduct bij Kampen
Voorspanning zonder aanhechting en ‘shear keys’ (nokken die ervoor zorgen dat de elementen in elkaar grijpen)
Overdimensionering t.b.v. losmaakbaarheid
Verder onderzoek in SBIR-project (o.a. minder massa)
Bron: Rijkswaterstaat.nl
Notes: Rijkswaterstaat denkt bij het ontwerp van een snelweg of viaduct na over het toekomstige (her)gebruik van alle onderdelen en materialen. Ook wordt nagedacht over de gewenste levensduur en het ontwerpen met beschikbare materialen (en objecten). Rijkswaterstaat werkt bijvoorbeeld mee aan het eerste circulaire viaduct van Nederland. Dit is een modulair viaduct dat uit een soort legoblokken bestaat. Je kunt het volledig uit elkaar halen, elders opnieuw gebruiken of aanpassen aan meer of minder verkeer. Rijkswaterstaat heeft samen met ketenpartners een circulair viaduct ontworpen. De aannemer – Van Hattem en Blankevoort – nam zelf het initiatief en vroeg Rijkswaterstaat deel te nemen. Stan Kerkhofs en Esther van Eijk vertellen over het ontwerpen en bouwen van een circulair viaduct.
Nadere info en video: https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzame-leefomgeving/circulaire-economie/circulaire-viaducten/bouw-circulair-viaduct-bij-kampen

## Slide 133: Hergebruik betonnen liggers
Uitgelichte innovatie
SBIR-project
  Proefproject van Rijkswaterstaat in het kader van onderzoek hergebruik van betonnen liggers van viaducten.
  Belangrijke factoren:
    Inpasbaarheid, verkorten tot 20% haalbaar, verlengen is complex.
    Mogelijkheden om te demonteren
    Algehele kwaliteit.
  Herberekening sterkte.
Bron: Betonhuis.nl
Notes: Prefab liggers van viaducten kunnen minstens honderd jaar mee. Toch worden ze vaak al na een paar decennia vermalen tot funderingsmateriaal, omdat het viaduct wordt gesloopt. Dat is doodzonde omdat ze, na wederom te zijn gecertificeerd, opnieuw een eeuw mee kunnen als onderdeel van nieuwe, circulaire viaducten. De voordelen zijn duidelijk: het dringt het gebruik van primaire grondstoffen terug, het kan 40 procent in de kosten schelen, en het kan leiden tot een CO2- en MKI-besparing van 60 procent. Toch gebeurt het niet, terwijl het zo logisch lijkt. Royal HaskoningDHV gaat in opdracht van Rijkswaterstaat na wat er voor nodig is om daar verandering in te brengen. Deze opdracht is onderdeel van een innovatieve aanbesteding: de SBIR Circulaire Viaducten (CiVi). Centraal staan ontwerp en organisatie, om te komen tot een realistische businesscase. De globale totale bouwkosten van een eenvoudig viaduct bedragen ongeveer € 600.000. Daarbovenop komt ongeveer 278 ton CO2 uitstoot en € 36.000,- aan MKI-kosten. Het hergebruik van prefab liggers zorgt direct voor 40% kostenbesparing, 60% CO2-besparing en 62% MKI-besparing. Wanneer per jaar alle tien vrijgekomen liggerviaducten worden hergebruikt , dan levert dat de volgende besparing op:
Bouwkosten: € 2.400.000
CO2: 1.680 ton
MKI: €222.000
Nu worden de prefab liggers van de gesloopte bruggen niet hergebruikt maar vermalen tot betonpuin – dus downgrading. De recycling van liggers is arbeids- en energie-intensief. Bovendien is het een laagwaardige vorm van recyclen, omdat verreweg het meeste beton wordt hergebruikt als wegfundering. Prefab liggers daarentegen kunnen direct worden hergebruikt in nieuwe projecten voor de functie waarvoor ze zijn gemaakt (ReUse).
Afbeelding bevat link naar:
https://global.royalhaskoningdhv.com/nederland/nieuws/nieuwsberichten/sbir-circulaire-viaducten-tweede-leven-voor-liggers-maakt-viaducten-circulair.

## Slide 134: Renovatie met composiet
Uitgelichte innovatie
SUREbridge
Een composiet paneel wordt schuifvast d.m.v. mortel op de brug gemonteerd. Eventueel in combinatie met voorgespannen koolstof wapening onder de brug.
Vergroot de constructieve capaciteit van de brug met de factor 2 tot 2,5.
Verlenging levensduur tot 50 jaar met minimaal onderhoud.
Verbetert druk- en trekzone.
Leidt tot lichte verhoging van de constructie.
Bron: fibercore-europe.com
Notes: De SUREbridge methode is ontwikkeld voor de renovatie van betonnen bruggen. Sloop is niet nodig. De bestaande constructie wordt met behulp van FiberCore composiet dekken met InfraCore® Inside versterkt én beveiligd tegen invloeden van buitenaf, zoals vocht en dooizouten. De brug voldoet aan de hiermee aan de Eurocodes en kan – met minimaal onderhoud – weer velen jaren mee. De bestaande constructie wordt versterkt en – indien gewenst – verbreed door er een prefab composiet paneel schuifvast op te monteren. Hierdoor kan de brug weer tot 50 jaar mee, met minimaal onderhoud. De brug wordt door toepassing van de methode met een factor 2 tot 2,5 versterkt, in een bouwtijd van slechts 6 weken. En omdat de constructie niet hoeft worden gesloopt, levert dit besparing op in tijd, hinder én transporten; een groot milieuvoordeel.
Bron: https://www.fibercore-europe.com/toepassingen/renovatie-van-betonnen-bruggen/

## Slide 135: Duurzame innovaties vanuit het oogpunt van LCA
Verbetering van de MKI ten opzichte van traditionele producten en processen, gespecificeerd naar fase van de levenscyclusanalyse | Fase A 1 - 3 Productiefase (1) | Fase A 4 - 5 Bouwfase (2) | Fase B 1 - 7 Gebruiksfase (3) | Fase C 1 - 4 Sloop- en verwerkings-fase | Fase D Milieulasten en -baten buiten de systeemgrens
BoLT Bridges | • | • |  |  | 
Circulair viaduct |  |  |  |  | •
SBIR-project hergebruik liggers |  |  |  |  | •
SUREbridges |  |  | • |  | 
(1): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld andere samenstelling van het product, hergebruik, gebruik van gerecyclede
materialen, gebruik van reststromen, duurzamer productieproces, materialen met minder massa.
(2): verbetering MKI per functionele eenheid door bijvoorbeeld de inzet van emissieloos transport en materieel
(3): verbetering MKI per functionele eenheid en per jaar door verlenging levensduur
Notes: A- Basilisk biedt zelfherstellend beton. B- Betonballon: Beton om een ballon gegoten. C- Bio Bound: betonproducten met olifantsgras .D- Reduton: grastegels met cementloos en gerecycled beton. E-SBIR-project betonliggers: hergebruik betonnen liggers. F- SmartCrusher: terugwinning van de bestanddelen van beton. G- SQAPE- Cementloos beton.